UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL RIESGO, EN EL SECTOR EL PARRAL DE LA CIUDAD DE JAÉN, ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

Presentado por:

BACHILLER: Geiner Becerra Guayama

ASESOR: MCs. Ing. José Antonio Coronel Delgado

JAÉN – CAJAMARCA – PERÚ 2017

AGRADECIMIENTO

A Dios, quien estuvo en todo momento conmigo y me dio la fortaleza y voluntad para hacer mis sueños realidad.

A mi asesor, Mcs: José Antonio Coronel Delgado por su valorable ayuda y colaboración desinteresada en el desarrollo de la investigación.

A todos los profesionales, compañeros y amigos, que de alguna u otra forma colaboraron e hicieron posible la realización de esta tesis.

DEDICATORIA

A:

Mi madre Soraida, mi hermano Daniel quienes me brindaron su cariño, amor, paciencia y apoyo incondicional durante toda mi carrera profesional, sin cuya ayuda no habría sido posible lograr esta meta.

INDICE DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

INDICE DE CONTENIDO

INDICE  DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

ABSTRACT

I. INTRODUCCIÓN	1

1.1.	PROBLEMA	2

1.2.	OBJETIVOS	2

1.3.	JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	2

II. MARCO TEÓRICO	3

2.1.	HIDROLOGÍA	3

2.2.	HIDRÁULICA	12

2.3.	ESTIMACIÓN DEL PELIGRO, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO	24

Peligro	24

Análisis de Vulnerabilidad	26

Tipos de vulnerabilidad	26

Cálculo del riesgo	33

Estimación de los daños	35

2.4.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.	36

III. MATERIALES Y MÉTODOS	39

3.1.	UBICACIÓN	39

3.2.	POBLACIÓN	40

3.3.	MUESTRA	40

3.4.	UNIDAD DE ANÁLISIS	40

3.5.	MATERIALES	40

3.6.	PROCEDIMIENTO	42

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	52

4.1.	ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS	52

4.2.	ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS ESTADISTICOS	56

4.3.	COMPARACIÓN ENTRE LAS MÁXIMAS DESVIACIONES ABSOLUTAS DE LAS  PROBABILIDADES SIMULADAS Y OBSERVADAS	57

4.4.	SIMULACIÓN DE  LAS INTENSIDADES MÁXIMAS	58

4.5.	ESTIMACIÓN DE CAUDALES	59

4.6.	MODELAMIENTO HIDRÁULICO	60

4.7.	ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO DE INUNDACIÓN.	78

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	84

5.1.	CONCLUSIONES	84

5.2.	RECOMENDACIONES	85

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	86

PANEL FOTOGRAFICO	87

ANEXO A: MAPAS	90

ANEXO B: Llenado de ficha técnica para identificación de peligros y análisis de vulnerabilidad.	92

ANEXO C: PLANOS	101

INDICE  DE TABLAS

Tabla 1: Índice de compacidad – forma de la cuenca	8

Tabla 2: Valores críticos de  ∆0 del estadístico smirnov - kolmogorov	21

Tabla 3: Coeficientes de escorrentía método racional	23

Tabla 4: Estrato, descripción y valor  de las zonas de peligro	25

Tabla 5: Vulnerabilidad física	27

Tabla 6: Vulnerabilidad económica	28

Tabla 7: Vulnerabilidad social	28

Tabla 8: Vulnerabilidad educativa	29

Tabla 9: Vulnerabilidad cultural e ideológica	30

Tabla 10: Vulnerabilidad política institucional	31

Tabla 11: Vulnerabilidad científica y tecnológica	31

Tabla 12: Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad	32

Tabla 13: Matriz de peligro y vulnerabilidad	34

Tabla 14: Valores unitarios por partidas por metro cuadrado de área techada (adobe)	35

Tabla 15: Valores unitarios por partidas por metro cuadrado de área techada (concreto)	35

Tabla 16: Intensidades  máximas (mm/h)  estación jaén para diferentes periodos de duración	41

Tabla 17: Distribución gumbel para 5min	44

Tabla 18: Distribución gumbel para 10min	45

Tabla 19: Distribución gumbel para 30min	46

Tabla 20: Distribución gumbel para 60min	47

Tabla 21: Distribución gumbel para 120min	48

Tabla 22: Distribución gumbel para 240min	49

Tabla 23: Distribución gumbel para 480min	50

Tabla 24: Parámetros de forma de la cuenca del rio amojú.	52

Tabla 25: Distribución altimétrica de la cuenca del rio amojú.	53

Tabla 26: Parámetros de relieve de la cuenca del rio amojú.	54

Tabla 27: Parámetros relativos de la cuenca del rio amojú	56

Tabla 28: Ordenamiento descendente de intensidades máximas y estimación de los parámetros del modelo	56

Tabla 29: Comparación entre las máximas desviaciones absolutas de las probabilidades  simuladas y observadas y la probabilidad critica de smirnov – kolmogorov para las intensidades máximas de duración hasta 480 minutos.	57

Tabla 30: Intensidades máximas de la estación jaén	58

Tabla 31: Intensidades máximas de la estación jaén para 308 minutos de duración.	59

Tabla 32: Caudales para diferentes periodos consecutivos de años (n) e incertidumbre de diseño (j=1%)	60

Tabla 33: Cotas del eje hidráulico del rio amojú sector el parral.	61

Tabla 34: Estratificación del peligro de inundación.	78

Tabla 35: Nivel de vulnerabilidad física.	78

Tabla 36: Nivel de vulnerabilidad económica.	78

Tabla 37: Nivel de vulnerabilidad social	79

Tabla 38: Nivel de vulnerabilidad educativa	79

Tabla 39: Nivel de vulnerabilidad cultural e ideológica	80

Tabla 40: Nivel de vulnerabilidad política institucional	80

Tabla 41: Nivel de vulnerabilidad científica y tecnológica	81

Tabla 42: Nivel de vulnerabilidad total	81

Tabla 43: Nivel de riesgo de inundación	82

Tabla 44: Costo unitario promedio  por vivienda (adobe)	82

Tabla 45: Estimación de costo total  para edificaciones de adobe	82

Tabla 46: Costo unitario promedio  por vivienda (concreto)	83

Tabla 47: Estimación de costo total para edificaciones de concreto	83

Tabla 48: Estimación total de costos para edificaciones	83

Tabla 49: Características del suelo en el sector el parral-jaén.	93

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Identificación de corrientes superficiales	4

Figura 2 : Esbozo general de la posible delimitación	4

Figura 3 : La línea divisoria corta perpendicularmente a las curvas de nivel.	5

Figura 4: La línea divisoria corta a las curvas de nivel por su parte convexa	5

Figura 5 : La línea divisoria corta a las curvas de nivel por su parte cóncava	6

Figura 6 : La línea divisoria no debe cortar ningún flujo de agua natural, excepto en el punto de salida de la cuenca	6

Figura 7 : Cauce definido y cauce indefinido	13

Figura 8: Mapa político del perú y departamento cajamarca	39

Figura 9 : Mapa político de la provincia de jaén	39

Figura 10: Curva hipsométrica.	53

Figura 11: Curva de frecuencia de altitudes	54

Figura 12: Rectángulo equivalente	55

Figura 13: Perfil longitudinal del cauce del río amojú.	55

Figura 14: Caudales en diferentes periodos consecutivos de años ingresados en el              hec-ras.	60

Figura 15: Vista en planta de las secciones transversales del rio amojú en el sector el parral.	62

Figura 16: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=5 años y j=1% en el sector el parral.	63

Figura 17: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=10 años y j=1% en el sector el parral.	64

Figura 18: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=20 años y j=1% en el sector el parral.	65

Figura 19: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=50 años y j=1% en el sector el parral.	66

Figura 20: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=100 años y j=1% en el sector el parral.	67

Figura 21: Vista 3d de las secciones transversales del rio amoju, para la simulación de n=200 años y j=1% en el sector el parral.	68

Figura 22: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+020	69

Figura 23: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+040	69

Figura 24: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+060	69

Figura 25: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+080	70

Figura 26: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+100	70

Figura 27: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+120	70

Figura 28: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+140	71

Figura 29: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+160	71

Figura 30: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+180	71

Figura 31: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+200	72

Figura 32: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+220	72

Figura 33: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+240	72

Figura 34: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+260	73

Figura 35: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+280	73

Figura 36: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+300	73

Figura 37: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+320	74

Figura 38: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+340	74

Figura 39: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+360	74

Figura 40: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+380	75

Figura 41: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+400	75

Figura 42: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+420	75

Figura 43: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+440	76

Figura 44: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+460	76

Figura 45: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+480	76

Figura 46: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+500	77

Figura 47: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+520	77

Figura 48: Sección transversal del rio amojú en el sector el parral progresiva 0+540	77

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar  el nivel de riesgo en el sector El Parral ante el peligro de inundación, con la finalidad de fomentar acciones de mitigación. El trabajo consistió en  delimitar la cuenca del rio Amojú, luego  se definieron los “Parámetros Geomorfológicos de la Cuenca Hidrográfica”, se continuó con el levantamiento topográfico en el sector El Parral, con respecto a la información pluviográfica se obtuvo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.(SENAMHI),esta información pluviográfica comprende la banda más crítica de 28 años de información (1964-1991) de la Estación Jaén, el análisis de estas 28 bandas pluviográficas dio como resultado las intensidades máximas para diferentes periodos estándar de duración, se realizó el modelamiento y ajuste al modelo de variable Extrema Gumbel, el cual se  obtuvo intensidades máximas, después se realizó la simulación del modelo en función del periodo consecutivo de años (N), el tiempo de retorno (Tr) y la incertidumbre de diseño (J), para los diferentes periodos de duración, se calculó el caudal máximo, luego se  realizó el modelamiento hidráulico utilizando la información topográfica e hidrológica, mediante el software HEC-RAS, obteniendo como resultado niveles máximos de agua en cada sección, de tal manera cada sección es trabajada junto con el plano en planta del sector El Parral  marcando las áreas de inundación. Para el análisis de la vulnerabilidad, se promovió la identificación y caracterización de las zonas  de inundación a través de encuestas, observación propia, etc. Respecto al nivel del riesgo expuesto se realizó por la matriz de doble entrada brindada por CENEPRED la cual teniendo nuestro nivel de peligro y nuestra respectiva vulnerabilidad se encontró el nivel de riesgo.

PALABRAS CLAVE: Peligro, vulnerabilidad, riesgo, inundación, intensidades máximas, modelamiento hidráulico.

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the level of risk in the El Parral sector due to the danger of flooding, in order to promote mitigation actions. The work consisted of delimiting the basin of the Amojú river, then defined the "Geomorphological Parameters of the Hydrographic Basin", continued the topographic survey in the sector El Parral, with respect to rainfall information was obtained from the National Meteorological Service and (SENAMHI), this rainfall information comprises the most critical band of 28 years of information (1964-1991) of the Jaén Station, the analysis of these 28 pluviographic bands resulted in the maximum intensities for different standard periods of duration, Modeling and adjustment to the Extreme Gumbel variable model, which obtained maximum intensities, then the model simulation was performed according to the consecutive period of years (N), the return time (Tr) and the design uncertainty ( J) for the different duration periods, the maximum flow was calculated, then the hydraulic modeling was performed using the topographic and hydrological information, using the HEC-RAS software, obtaining maximum water levels in each section, in such a way Each section is worked along with the plan in plan of the sector the Parral marking the areas of flood. For the analysis of the vulnerability, the identification and characterization of the flood zones through surveys, self-observation, etc. was promoted. Regarding the level of exposed risk was made by the matrix of double entry provided by CENEPRED which, having our level of danger and our respective vulnerability, the level of risk was found

KEY WORDS: Danger, vulnerability, risk, flood, maximum intensities, hydraulic modeling.

- I. INTRODUCCIÓN

El Perú por su ubicación geográfica en la cuenca del pacifico, está sometido permanentemente a diferentes tipos de fenómenos naturales que pueden producir desastres en su población, la Cordillera de los Andes condiciona la presencia del peligro de inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, incendios forestales, etc., que requieren ser vigilados y monitoreados continuamente, mejorando y diseñando nuevos sistemas de monitoreo y de alerta temprana de esos peligros, con la finalidad de generar y difundir información que sea oportuna y  significativa y  así contribuir a las comunidades, se preparen y actúen de manera apropiada y con suficiente tiempo para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. Respecto a la vulnerabilidad y gestión de riesgos en el Perú, un porcentaje importante de la población vive en zonas sensibles o se dedica a actividades vulnerables al cambio climático, como la agricultura y pesquería, y las dependientes de fuentes energéticas (hidroenergía).

La presente investigación tiene como objetivo, Determinar las zonas de riesgo de inundación en el sector El Parral debido a las avenidas máximas extraordinarias del rio Amojú.

Los principales peligros que amenazan a la ciudad de Jaén están relacionados con las altas precipitaciones pluviales en los meses de diciembre, abril que se incrementan los caudales muy rápidamente, aumentando su carácter destructivo a medida que las aguas bajan a niveles inferiores, el peligro potencial del agua se traduce en inundaciones que se originan principalmente por el desborde de las quebradas que atraviesan la ciudad, debido a la sobrecarga hídrica; así tenemos: la quebrada Jaén o río Amojú que cruza por el sector El Parral.

La evolución urbana y el crecimiento demográfico en la Ciudad de Jaén rebasan la capacidad de soporte del ecosistema, causando impactos negativos sobre este; más aún cuando su proceso de crecimiento urbano se desarrolla con un instrumento de orientación técnica desfasado en la ocupación de áreas no aptas para habilitaciones urbanas. El fin es contribuir en la reducción de los niveles de riesgo en zonas urbanas y centros poblados, se busca los mecanismos para fortalecer las medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastres. La identificación de los sectores críticos sobre áreas de mayor peligro y la evaluación y calificación de su condición de vulnerabilidad, permitirá determinar y priorizar las intervenciones para mitigar el impacto de fenómenos naturales o Antrópicos y mejorar así el establecimiento de la población y la expansión del sector sobre espacios geográficos seguros.

  - PROBLEMA

La población del sector El Parral asentada en la margen derecha del rio Amojú enfrentan altos riesgos de inundaciones frente a las avenidas máximas extraordinarias.

  - OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Determinar las zonas de riesgo de inundación en el sector El Parral debido a las   avenidas máximas extraordinarias del rio Amojú.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Recopilación y tratamiento de información cartográfica.

- Estudio de máximas avenidas extraordinarias

- Levantamiento topográfico del tramo en estudio.

- Modelamiento hidráulico del tramo en estudio mediante el programa             HEC RAS.

- Determinación de las áreas inundables para diferentes probabilidades de ocurrencia.

  - JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los principales peligros que amenazan a la ciudad de Jaén están relacionados con las altas precipitaciones pluviales en los meses de diciembre, abril que se incrementan los caudales muy rápidamente, aumentando su carácter destructivo a medida que las aguas bajan a niveles inferiores, el peligro potencial del agua se traduce en inundaciones.

Con este proyecto de investigación se pretende determinar las zonas de riesgo de inundación en el sector El Parral debido a las avenidas máximas extraordinarias del rio Amojú, la cual sirva como una herramienta para que la Municipalidad Provincial de Jaén tome las medidas necesarias para la reubicación de las posibles  viviendas afectadas.

- II. MARCO TEÓRICO

  - HIDROLOGÍA

- Cuenca hidrográfica.

Una cuenca hidrográfica puede ser definida como un espacio geográfico cuyos aportes hídricos naturales son alimentados exclusivamente por la precipitación y donde los excedentes de agua o en materias sólidas transportadas por el agua forman, en un punto espacial único, una desembocadura, una estación de aforo, o un punto arbitrario (Llamas, 1993).

- Delimitación de cuenca hidrográfica.

Consiste en definir la línea de divortium aquarium, que es una línea curva cerrada que parte y llega al punto de captación o salida mediante la unión de todos los puntos altos e interceptando en forma perpendicular a todas las curvas de altitudes del plano o carta topográfica, por cuya razón a dicha línea divisoria también se le conoce con el nombre de línea neutra de flujo. La longitud de la línea divisoria es el perímetro de la cuenca y la superficie que encierra dicha curva es el área proyectada de la cuenca sobre un plano horizontal. (Aguirre; Torres; Ruiz, 2003).

El proceso de delimitación, es válido si se utiliza tanto en el método tradicional delimitación sobre cartas topográficas, así como en el método digital con ingreso directo sobre la pantalla de un ordenador, utilizando algún software SIG como herramienta de digitalización.

Para la delimitación de las unidades hidrográficas, se consideran las siguientes reglas prácticas:

Primera: Se identifica la red de drenaje o corrientes superficiales, y se realiza un esbozo muy general de la posible delimitación. (Ver figura 1y2)

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 1: Identificación de corrientes superficiales

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 2 : Esbozo general de la posible delimitación

Segunda: Invariablemente, la divisoria corta perpendicularmente a las curvas de nivel y pasa, estrictamente posible, por los puntos de mayor nivel topográfico. (Ver figura 3)

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 3 : La línea divisoria corta perpendicularmente a las curvas de nivel.

Tercera: Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta a las curvas de nivel por su parte convexa. (Ver figura 4)

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 4: La línea divisoria corta a las curvas de nivel por su parte convexa

Cuarta: Cuando la altitud de la divisoria va decreciendo, corta a las curvas de nivel por la parte cóncava. (Ver figura 5)

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 5 : La línea divisoria corta a las curvas de nivel por su parte cóncava

Quinta: Como comprobación, la divisoria nunca corta una quebrada o río, sea que éste haya sido graficado o no en el mapa, excepto en el punto de interés de la cuenca (salida). (Ver figura 6)

Fuente:http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS

Figura 6 : La línea divisoria no debe cortar ningún flujo de agua natural, excepto en el punto de salida de la cuenca

Algunas consideraciones adicionales

- La escala utilizada en el sistema, para digitalizar las divisorias de las unidades hidrográficas sobre la pantalla del ordenador, es 1:18,000 como mínima y 1:15,000 como máxima.

- Tener presente que toda línea divisoria de una unidad hidrográfica, se desplaza siempre entre dos curvas con igual valor de cota.

- La divisoria debe pasar, en lo estrictamente posible, por los puntos de mayor nivel topográfico; en otras palabras, la línea divisoria debe unir los puntos con mayores valores de altitud, excepto en aquellos casos que obliguen a realizar trazos poco prácticos, complejos y “forzados”, que de cierto modo, desnaturalicen la forma de la unidad hidrográfica.

- Parámetros geomorfológicos de la Cuenca hidrográfica

La morfología de la cuenca se define mediante tres tipos de parámetros:

- Parámetros de forma

Índice o factor de forma de la cuenca:

Expresa la relación, entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud, es decir: (Ven Te, 1994)

…………… (1)

Dónde:

B: Ancho promedio de la cuenca

L: Longitud de la cuenca

Índice de compacidad (coeficiente de gravelius)

Relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de otra cuenca teórica circular de la misma superficie, se expresa por la siguiente formula: (Ven Te, 1994)

…………….. (2)

Dónde:

Cg: Coeficiente de Gravelius

P: Perímetro de la cuenca en Km

A: Superficie de la cuenca en Km2

La forma de la cuenca se considera, según la Tabla 1.

Tabla 1: Índice de compacidad – Forma de la cuenca

| Índice Cg | Forma de la cuenca |
| --- | --- |
| 1.00 - 1.25 | Redonda |
| 1.26 - 1.50 | Ovalada |
| 1.51 - 1.75 | Oblonga a rectangular |

Fuente. Hidrología Aplicada (Ven te Chow, 1994)

- Parámetros de relieve

Cálculo de la elevación media:

Gráficamente la elevación media de la cuenca se obtiene, entrando con el 50% del área en el eje X, trazando una perpendicular por el punto hasta interceptar a la curva hipsométrica. Luego por este punto trazar una horizontal hasta cortar el eje Y. (Ven Te, 1994)

…………….. (3)

Em: Elevación media

a: Área entre dos contornos

e: Elevación media entre dos contornos

A: Área total de la cuenca

Cálculo de altura media:

La altura media de la cuenca iniciando en el punto de aforo está dado por:

H = Em-Ho…………… (4)

Dónde:

Em: Elevación media

Ho: Cota de aforo

H: Altura media

Rectángulo equivalente:

El rectángulo equivalente es una transformación geométrica, que permite representar a la cuenca, de su forma heterogénea, con la forma de un rectángulo, que tiene la misma área y perímetro (mismo índice de compacidad), igual distribución de alturas (igual curva hipsométrica), e igual distribución de terreno, en cuanto a sus condiciones de cobertura. En este rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados, la primera y última curva de nivel. (Ven Te, 1994)

El lado mayor del rectángulo equivalente se toma como:

…………….. (5)

Coeficiente de Gravelius:	Cg = K Área de la cuenca (km2):		A

Índice de pendiente

El índice de pendiente, es una ponderación que se establece entre las pendientes y el tramo recorrido por el río. Con este valor se puede establecer el tipo de granulometría que se encuentra en el cauce. Además, expresa en cierto modo, el relieve de la cuenca. (Ven Te, 1994) Se obtiene utilizando el rectángulo equivalente, con la siguiente ecuación:

…………….. (6)

Dónde:

Ip: Índice de pendiente

n: Número de curvas de nivel existentes en el rectángulo.

ai: Cotas de las n curvas de nivel consideradas.

Bi: Fracción de la superficie total de la cuenca, comprendida entre las cotas ai - (ai-1).

L: Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente

Pendiente de la cuenca:

La pendiente media de la cuenca tiene una importante pero compleja relación con la infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al flujo en los cauces. Es uno de los factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas. (Ven Te, 1994)

Lo encontraremos por el criterio de rectángulo equivalente.

…………….. (7)

Dónde:

S: Pendiente de la cuenca

H: Desnivel total

L: Lado mayor del rectángulo equivalente

- Parámetros relativos

Coeficiente de Fourier o coeficiente de masividad

Es un coeficiente relacionado con la erosión en la cuenca, permite diferenciar netamente cuencas de igual altura media y relieve diferentes, aun cuando no es suficiente para caracterizar la proclividad a la erosión en una cuenca, ya que da valores iguales en el caso de cuencas diferenciadas como es el caso en el que la altura media y superficie aumenten proporcionalmente. (Ven Te, 1994) Se representa por.

…………….. (8)

Dónde:

H: Altura media de la cuenca en Km

A: Superficie de la cuenca en Km2

Densidad de drenaje:

Está definida por la longitud de todos los cauces divididos entre el área total de la cuenca. Sin tomar en consideración otros aspectos de la cuenca, cuando mayor sea la densidad de drenaje más rápida es la respuesta de la cuenca frente a una tormenta, drenando el agua. (Ven Te, 1994)

Se determina con la siguiente fórmula:

…………….. (9)

Dónde:

D: Densidad de drenaje

Lc: Sumatoria de los cauces parciales

A: Área de la cuenca

Tiempo de concentración:

Este parámetro, llamado también tiempo de equilibrio, es el tiempo que toma la partícula, hidráulicamente más lejana, en viajar hasta en punto emisor. Para ello se supone que el tiempo de duración de la lluvia es de por lo menos igual al tiempo de concentración y que se distribuye uniformemente en toda la cuenca. Este parámetro tiene estrecha relación con el volumen máximo y con el tiempo de recesión de la cuenca, tiempos de concentración muy cortos tienen volúmenes máximos intensos y recesiones muy rápidas, en cambio los tiempos de concentración más largos determinan volumen máximo más atenuado y recesiones mucho más sostenidas. (Ven Te, 1994) Existen muchas fórmulas empíricas para estimar el tiempo de concentración de la cuenca, siendo una de las más completas la siguiente:

…………….. (10)

Dónde:

Tc: Tiempo de concentración en horas

L: Longitud del cauce principal en Km

Pc: Pendiente media del cauce principal de la cuenca

Número de orden de la cuenca:

Es un número que tiene relación estrecha con el número de ramificaciones de la red de drenaje. A mayor número de orden, es mayor el potencial erosivo, mayor el transporte de sedimentos y por tanto mayor también el componente de escorrentía directa que en otra cuenca de simular área. El número de orden de una cuenca es muy vulnerable a sufrir el efecto de escala, la misma que es necesario especificar siempre. (Ven Te, 1994)

  - HIDRÁULICA

- Geometría del cauce.

La geometría del cauce está representada por la pendiente longitudinal y por las características de la sección transversal.

- Pendiente longitudinal. Es uno de los factores más importantes que inciden en la capacidad que tiene el cauce para transportar sedimentos, pues afecta directamente la velocidad del agua. En los tramos de pendiente fuerte, donde las pendientes son superiores al 3 % las velocidades de flujo son altas que pueden mover como carga de fondo sedimentos de diámetros mayores a 5 cm, además de los sólidos que ruedan por desequilibrio gracias al efecto de lubricación producido por el agua.

En cauces naturales la pendiente longitudinal se mide a lo largo de la línea del agua, y no del fondo, debido a la inestabilidad e irregularidades del fondo. En los periodos que tienen un caudal más o menos estable es posible relacionar las pendientes con los caudales utilizando registros de aforos. (Ven Te, 1994)

- Sección transversal. En los cauces naturales las secciones transversales son irregulares y la medición de sus características geométricas se realizan con levantamientos topográficos. La línea que une los puntos más profundos de las secciones transversales a lo largo de la corriente se denomina thalweng. En las corrientes del lecho aluvial se observan continuas variaciones en las secciones transversales y en la línea de thalweng. las magnitudes y frecuencias de estas variaciones dependen del régimen de caudales, de la capacidad de transporte de sedimentos, y del grado de estabilidad del cauce. (Ven Te, 1994)

- Cause definido: cuando la corriente de estiaje fluye por un solo canal con límites bien demarcados. (Ven Te, 1994)

- Cause  indefinido: cuando  la  corriente  va  por  pequeños  cauces  o brazos que se entrecruzan en una misma sección transversal. (Ven Te, 1994)

Figura 7 : Cauce Definido y Cauce Indefinido

- Régimen del flujo.

El régimen de flujo es un tramo particular de una corriente natural se clasifica en función del número de Froude, el cual es una relación adimensional entre fuerzas de inercia y de gravedad. En el régimen supercrítico (F > 1) el flujo es de alta velocidad, propio de cauces de gran pendiente o ríos de montaña. El flujo sub critico (F < 1) corresponde a un régimen de llanura con baja velocidad de flujo. El flujo critico (F=1) es un estado teórico en corrientes naturales y representa el punto de transición entre los regímenes subscrito y supercrítico. (Fattorelli & Fernández, 2011)

- Modelos probabilísticos de variable extrema

El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes períodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los cuales pueden ser discretos o continuos. (Villon Béjar, 2006)

En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas. Para el cálculo de variables extremas.

- Distribución Log Normal 3 Parámetros

La función de densidad de x es:

……….…. (11)

Para x > x0 Donde:

X0: parámetro de posición

Uy: parámetro de escala o media

Sy²: parámetro de forma o varianza

……….…. (12)

Cuando:

Representa el límite inferior  y  y  se estiman como la media y desviación de .

Y  se estiman como la media y desviación de .

La mediana se calcula como:

……….…. (13)

……….… (14)

- Distribución Log Pearson Tipo III

La función de densidad es:

……….…. (15)

Válido para: x0 ≤ x < ∞

-∞ < x0 < ∞

0 < β < ∞

0 < γ < ∞ Dónde:

X0: origen de la variable x, parámetro de posición

γ : parámetro de forma β : parámetro de escala

Media:

……….…….… …. (16)

Desviación estándar:

……….… (17)

Sesgo                       :

……….…. (18)

Además:

……….….…. (19)

……….….……………. (20)

……….…………… (21)

- Distribución Gumbel

La función de distribución probabilística que mejor describe  las  características muéstrales  de  una  variable  anual  extrema,  es el Modelo EV1 o de Gumbel  (Ortiz Vera, 2003), dada por siguiente expresión:

……….……………….. (22)

………………………… (23)

………………………………...(24)

Las ecuaciones (23) y (24), relacionan los parámetros del modelo con la media  y desviación estándar S de la muestra, según el método de momentos.

Donde:

: Probabilidad acumulada de que cualquier evento x será menor que determinado evento X

: Magnitud de la variable aleatoria.

: Parámetro de escala del modelo

: Párametrode posición del modelo

: Promedio de los datos observados

: Desviación estándar de la muestra

- Análisis estadístico de datos hidrológicos

Calculo de la probabilidad Empírica o Experimental

La frecuencia experimental de una muestra es la asignación, a cada uno de los elementos de una serie, de determinados valores basados en el ordenamiento de los mismos, de acuerdo a su magnitud. Para ello, lo primero que se debe realizar es ordenar los valores registrados de mayor a menor para frecuencias de valores altos o de menor a mayor para frecuencia de valores bajos y asignarles una posición 1, 2,3,…..N.

Dado un conjunto de datos ordenados:

Existen varias fórmulas para calcular la probabilidad de ocurrencia de los datos ordenados, se recomienda usar la probabilidad de Weibull, la misma que para datos ordenados descendentemente se expresa como:

……….…………….. (25)

P(x ): Probabilidad acumulada de que cualquier evento x será mayor que  determinado evento X.

m: orden que ocupa cada dato de la serie descendente.

N: tamaño de la muestra o número de datos.

Estadísticos muéstrales

Un parámetro estadístico es el valor esperado de alguna variable aleatoria, es decir, son estimadores de las muestras para caracterizarlas.

- Medidas de tendencia hacia un valor central de la serie

Promedio aritmético o media aritmética (μ): es el primer momento alrededor del origen.

Aunque da información sobre la muestra, este parámetro no caracteriza completamente a una variable aleatoria. Si la muestra es pequeña y contiene valores extremos (altos o bajos) el promedio no será un parámetro real en relación con la población. Se calcula mediante la expresión:

……….…………….. (26)

- Medidas de Dispersión o variabilidad

Desviación Estándar (: Es el parámetro de dispersión más usado en hidrología, se llama también desviación cuadrática. Es la raíz cuadrada de la varianza y tiene las unidades de X.

……….…………… (27)

- Medidas de Forma

Coeficiente de variación: es el cociente entre la desviación standard y el promedio,  Es adimensional.

……….…………… (28)

El coeficiente de asimetría (g): Describe la distribución de los datos alrededor de media. Es una medida de la simetría. Una distribución simétrica tiene un coeficiente de asimetría igual a cero cuando los datos se distribuyen alrededor de la media; negativo cuando la distribución de los datos tiene mayor sesgo a la izquierda y positivo cuando tiene mayor sesgo a la derecha, según como se desvíe hacia valores bajos o altos con relación a la media, se calcula con la expresión:

……….…………… (29)

Análisis de Frecuencia

Para realizar un  diseño hidrológico se debe conocer la probabilidad de ocurrencia de eventos de determinadas magnitudes, para los cuales se debe diseñar una estructura.

Para mejor seguridad, la estructura debería controlar el evento extremo mayor que pueda ocurrir. Desde el punto de vista económico, por otro lado, el costo de la misma, debe justificar los períodos de retorno que se esperan de su construcción o alcanzar un nivel de seguridad aceptable en función del daño que su falla pueda ocasionar. Por lo tanto, el diseño hidrológico es un compromiso entre seguridad y economía y en ese contexto se incluye el concepto de riesgo calculado o riesgo de falla. En el diseño hidrológico la probabilidad de ocurrencia de un evento se estima a través de métodos estadísticos mediante el análisis de frecuencia.es decir el objetivo principal del análisis de frecuencia de una seria hidrológica es determinar el periodo de retorno de un evento de determinada magnitud. (Fattorelli & Fernández, 2011)

- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa

Si de una muestra de N valores Xi de una variable discreta, existen nj casos de un determinado evento, Xj. Estos nj números son la frecuencia absoluta de los eventos Xj. Las frecuencias relativas se definen como:

……….…………… (30)

En las frecuencias absolutas

En las frecuencias relativas

La suma de los valores de las frecuencias relativas es la frecuencia acumulada así:

……….…… (31)

- Periodo de Retorno (Tr)

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado una vez cada “Tr” años, se le denomina Período de Retorno “Tr”. Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una vida útil de n años. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y     Drenaje ,2008)

Promedio de tiempo en años, dentro del cual un evento de magnitud X pueda ser igualado o excedido, por lo menos una vez en promedio. (Villon Béjar, 2006)

……….…………… (32)

……….……………….. (33)

Si un evento igual o mayor a X ocurre una vez en Tr años su probabilidad de ocurrencia P, es igual a 1 en Tr años.

El tiempo de retorno en función de la incertidumbre d diseño se expresa mediante:

……….…. (34)

: Periodo de retorno en años

: Probabilidad de ocurrencia de un evento mayor que x en un periodo de N años consecutivos.

- Prueba de bondad de ajuste

Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis que se usan para evaluar si un conjunto de datos es una muestra independiente de la distribución elegida. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y Drenaje ,2008)

En la teoría estadística, las pruebas de bondad de ajuste más conocidas son la la Kolmogorov– Smirnov, de las cuales solo se estudia la Kolmogorov– Smirnov, por tratarse de un estudio específicamente hidrológico.

- Prueba Kolmogorov– Smirnov.

Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, asimismo permite elegir la más representativa, es decir la de mejor ajuste. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y Drenaje ,2008)

La prueba de ajuste de Smirnov- Kolmogorv, consiste en comparar las diferencias existentes, entre la probabilidad  empírica de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto, de la diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo (Villon Béjar, 2006) es decir:

MAX.……….…. (35)

Donde:

=estadístico de Smirnov-Kolmogorv, cuyo valor es igual a la diferencia máxima existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica.

=probabilidad de la distribución teórica

=probabilidad experimental o empírica de los datos denominada también frecuencia acumulada.

Procedimiento para efectuar el ajuste:

-calcular la probabilidad empírica mediante la fórmula de Weibull.

- calcular las diferencias entre

- seleccionar la máxima diferencia:

MAX.

Calcular el valor crítico del estadístico , para un  y N igual al número de datos los valores de estadístico  se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Valores críticos de  ∆0 del estadístico Smirnov - Kolmogorov

| TAMAÑO | NIVEL DE SIGNIFICACIÓN |
| --- | --- |
| MUESTRAL |  |
| N | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 5 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.67 |
| 10 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.49 |
| 15 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.4 |
| 20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| 25 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| 30 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| 35 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.27 |
| 40 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| 45 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 |
| 50 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| N > 50 |  |  |  |  |

Fuente: Hidrología Estadística, Máximo Villón B. Pág. 108

Ventajas y limitaciones:

-No requiere un conocimiento a priori de la función de distribución de distribución teórica

- Es aplicable a distribuciones de datos no agrupados, es decir, no se requiere hacer intervalos de clase

- Simulación del modelo ajustado

El modelo ajustado o calibrado se simula para una gama muy grande de condiciones de posibles eventos esperados, seleccionando la variable de diseño que más compatibilice con la importancia de la estructura a proyectar, de tal modo que optimice durabilidad y funcionalidad con la máxima economía posible.

Haciendo hincapié, que no se trata entonces de sobre proteger las estructuras, sino más bien de optimizar el diseño, cuya incertidumbre sea tanto menor cuanto mayor sea el riesgo de pérdidas sea poco significativo, la variable de diseño deberá tener una frecuencia concordante con la periodicidad del mantenimiento de la estructura y las molestias producidas, con sentido técnico y económico. (Ortiz Vera, 2003)

- Estimación de caudales.

Cuando no existen datos de aforo, se utilizan los datos de precipitación como datos de entrada a una cuenca y que producen un caudal Q. cuando ocurre la lluvia, la cuenca se humedece de manera progresiva, infiltrándose una parte en el subsuelo y luego de un tiempo, el flujo se convierte en  flujo  superficial. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y Drenaje ,2008)

Método racional

Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las abstracciones en un solo coeficiente c (coef. escorrentía) estimado sobre la base de las características de la cuenca. Considerar que la duración de precipitación  es igual al tiempo de concentración. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y Drenaje ,2008)

La descarga máxima de diseño, según esta metodología, se obtiene a partir de la siguiente expresión.

………………  (36)

Donde

Q=  Descarga máxima de diseño

C=  Coeficiente de escorrentía

I=  Intensidad máxima

A=  Área de la cuenca

Tabla 3: Coeficientes de escorrentía método racional

| COBERTURA VEGETAL | TIPO DE SUELO | PENDIENTE DEL TERRENO |
| --- | --- | --- |
|  |  | PRONUNCIADA | ALTA | MEDIA | SUAVE | SUAVE |
|  |  | > 50% | > 20% | > 5% | > 1% | < 1% |
| Sin vegetación | Impermeable | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
|  | Semipermeable | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
|  | Permeable | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Cultivos | Impermeable | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
|  | Semipermeable | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 |
|  | Permeable | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Pastos, vegetación ligera | Impermeable | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 |
|  | Semipermeable | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
|  | Permeable | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Hierba, grama | Impermeable | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 |
|  | Semipermeable | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
|  | Permeable | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| Bosques, densa vegetación | Impermeable | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
|  | Semipermeable | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
|  | Permeable | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 |

Fuente. Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC)

Coeficiente de escorrentía

Cuando el área de drenaje (Cuenca) está constituida por diferentes tipos de cubierta y superficies, el coeficiente de escurrimiento puede obtenerse en función de las características de cada porción del área como un promedio ponderado. (Manual De Hidrología, Hidráulica Y Drenaje ,2008)

……………. (37)

Donde

= Coeficiente de escurrimiento correspondiente a cada área.

= Área parcial que tiene cierto tipo de superficie.

- Modelamiento hidráulico

Se utilizara el Software Hec- Ras 4.1.0,  para calcular el nivel hidráulico en cada sección transversal del río Amojú sector El Parral. Para éstos es necesario conocer las secciones transversales, la distancia entre ellas, el coeficiente de Manning en cada porción de cada sección, y el caudal de diseño. (Mori. Simulación Hidráulica Aplicada, usando Hec- Ras).

Un estudio hidráulico consta de dos elementos fundamentales, que son por un lado la geometría del cauce, y por otra, las condiciones de flujo, definidas por el caudal y las condiciones de contorno. La combinación de distintas geometrías y condiciones de flujo provoca diferentes resultados, que pueden ser analizados por separado o conjuntamente. Esta es la filosofía de la estructura del proyecto Hec-Ras, donde un único proyecto puede contener multiplicidad de cálculos distintos.  (Nanía, 2007)

  - ESTIMACIÓN DEL PELIGRO, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO

En una situación de exposición al riesgo en un medio urbano, intervienen dos componentes principales: el fenómeno natural potencialmente dañino (la amenaza) y la sociedad amenazada susceptible de sufrir los daños (la sociedad vulnerable).Consideramos el término sociedad en su acepción más amplia, es decir, incluyendo al conjunto de los individuos pero también a las estructuras dentro de las cuales evolucionan y el funcionamiento de las diferentes redes que establecen. La amenaza y la sociedad.

La noción de riesgo en una zona urbana, se genera entonces por la acción de un evento Probable sobre un sistema más o menos deteriorado, a la interface entre el fenómeno amenazante dañino y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

La pareja conformada por el peligro y la vulnerabilidad que equivalen al estado de un Sistema (la ciudad o sociedad urbana), en una situación particular (expuesta a una Amenaza), da al riesgo un aspecto multidimensional (sistema complejo).

Los factores de vulnerabilidad pertenecen a campos diversos (naturales, materiales, sociales, funcionales, en materia de decisiones, etc.) e influyen no solamente considerándolos Individualmente, sino también en interacción los unos con los otros, conformando así un Sistema. (CENEPRED, 2013)

Aspectos Teóricos – Conceptuales:

Peligro

El peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente. (CENEPRED, 2013)

E

P

U

Definición del Peligro de inundación

Inundación:

Es la ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones normales se encuentran secas. Se producen debido al efecto del ascenso temporal del nivel del río, lago u otro. En cierta medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre. (CENEPRED, 2013)

Identificación y caracterización de la inundación

• Pendiente del terreno.

• Descripción del fenómeno.

• Magnitud (tamaño), intensidad, geometría, forma y propiedades físicas relevantes.

• Análisis de las crecidas o avenidas máximas.

• Tiempo de recurrencia de las avenidas.

• Intensidad de precipitaciones en la zona, reportes, etc.

Tabla 4: Estrato, descripción y valor  de las zonas de peligro

| ESTRATO/NIVEL | DESCRIPCION O CARACTERISTICAS | VALOR |
| --- | --- | --- |
| PB (Peligro Bajo) | Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco, con alta capacidad portante. Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables. No amenazados por peligros, como actividad volcánica, maremotos, etc. Distancia mayor a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico. | 1 < de 25% |
| PM (Peligro Medio) | Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad. De 300 a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico. | 2 De 26% a 50% |
| PA (Peligro Alto) | Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas. Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días. Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico | 3 De 51% a 75%º |
| PMA (Peligro Muy Alto) | Sectores amenazados por alud- avalanchas y flujos repentinos de piedra y lodo (“lloclla”). Áreas amenazadas por flujos piroclásticos o lava. Fondos de quebrada que nacen de la cumbre de volcanes activos y sus zonas de deposición afectables por flujos de lodo. Sectores amenazados por deslizamientos o inundaciones a gran velocidad, con gran fuerza hidrodinámica y poder erosivo. Sectores amenazados por otros peligros: maremoto, heladas, etc. Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o suelos colápsales en grandes proporciones. Menor de 150 m. desde el lugar del peligro tecnológico | 4 De 76% a 100% |

Fuente: CENEPRED 2013.

Análisis de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. (CENEPRED, 2013)

Tipos de vulnerabilidad

- Vulnerabilidad física:

Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, educación, sede de instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica (central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego), para asimilar los efectos del peligro. (CENEPRED, 2013)

Tabla 5: Vulnerabilidad física

| VARIABLE | NIVEL DE VULNERABILIDAD |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Material de construcción utilizada en viviendas | Estructura sismo resistente con adecuada técnica constructiva( de concreto o acero) | Estructura de concreto. acero o madera, sin adecuada técnica constructiva | Estructuras de adobe, piedra o madera, sin refuerzos estructurales | Estructuras de adobe, caña y otros de menor resistencia, en estado precario |
| Localización de viviendas (*) | Muy alejada > 5 Km | Medianamente cerca 1 – 5 Km | Cercana 0.2 – 1 Km | Muy cercana 0.2 – 0 Km |
| Características geológicas, calidad y tipo de suelo | Zonas sin fallas ni fracturas, suelos con buenas características geotécnicas | Zona ligeramente fracturada, suelos de mediana capacidad portante | Zona medianamente fracturada, suelos con baja capacidad portante | Zona muy fracturada, fallada, suelos colapsables (relleno, mapa freática alta con turba, material inorgánico, etc.) |
| Leyes existentes | Con leyes estrictamente cumplidas | Con leyes medianamente cumplidas | Con leyes sin cumplimiento | Sin ley |

(*) Es necesario especificar la distancia, de acuerdo a la ubicación del tipo de vulnerabilidad

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013.

- Vulnerabilidad Económica

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a los activos económicos (tierra, Infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a un Desastre.

Está determinada, fundamentalmente, por el nivel de ingreso o la capacidad para satisfacer las necesidades básicas por parte de la población, la misma que puede observarse en un determinado centro poblado, con la información estadística disponible en los Mapas de Pobreza que han elaborado las Instituciones Públicas. (CENEPRED, 2013)

Tabla 6: Vulnerabilidad económica

| Variable | Nivel de vulnerabilidad |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Actividad Económica | Alta productividad y Recursos bien distribuidos. Productos para el comercio exterior o fuera de la localidad | Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para el comercio interior, a nivel local. | Escasamente productiva y distribución deficiente de los recursos. Productos para el autoconsumo. | Sin productividad y nula distribución de recursos. |
| Acceso al mercado laboral | Oferta laboral > Demanda | Oferta laboral = Demanda | Oferta laboral < Demanda | No hay Oferta Laboral. |
| Nivel de ingresos | Alto nivel de ingresos | Suficientes nivel de ingresos | Nivel de ingresos que cubre necesidades básicas | Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas. |
| Situación de pobreza o Desarrollo Humano | Población sin pobreza | Población con menor porcentaje pobreza | Población con pobreza mediana | Población con pobreza total o extrema |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013

- Vulnerabilidad social

Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una colectividad, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. (CENEPRED, 2013)

Tabla 7: Vulnerabilidad social

| VARIABLE | NIVEL DE VULNERABILIDAD |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Nivel de Organización | Población totalmente organizada. | Población organizada | Población escasamente organizada | Población no organizada. |
| Participación de la población en los trabajos comunales | Participación total | Participación de la mayoría. | Mínima Participación | Nula participación |
| Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales. | Fuerte relación | medianamente relacionados | Débil relación | No existe |
| Tipo de integración entre las organizaciones e Institucionales locales. | Integración total. | Integración parcial | Baja integración | No existe integración |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013

- Vulnerabilidad educativa

Se refiere a una adecuada implementación de las estructuras curriculares, en los diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados a la prevención y atención de desastres, orientado a preparar (para las emergencias) y  educar (crear una cultura de prevención) a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad. (CENEPRED, 2013)

Tabla 8: vulnerabilidad educativa

| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Programas educativos formales (Prevención y Atención de Desastres - PAD). | Desarrollo permanente de temas relacionados con prevención de desastres | Desarrollo con regular permanencia sobre temas de prevención de desastres | Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres | No están incluidos los temas de PAD en el desarrollo de programas educativos. |
| Programas de Capacitación (educación no formal) de la población en PAD. | La totalidad de la población está capacitada y preparada ante un desastre | La mayoría de la población se encuentra capacitada y preparada. | La población esta escasamente capacitada y preparada. | no está capacitada ni preparada la totalidad de la población |
| Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD. | Difusión masiva y frecuente | Difusión masiva y poco frecuente | Escasa difusión | No hay difusión |
| Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos | Cobertura total | Cobertura mayoritaria | Cobertura insuficiente menos de la mitad de la población objetivo | Cobertura desfocalizada |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013

- Vulnerabilidad cultural e ideológica

Está referida a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre sí mismo, como sociedad o colectividad, el cual determina sus reacciones ante la ocurrencia de un peligro de origen natural o tecnológico y estará influenciado según su nivel de conocimiento, creencia, costumbre, actitud, temor, mitos, etc.

El desarrollo histórico de nuestros pueblos ha determinado la presencia de un conjunto de valores que les son propios y que marcan la pauta de las relaciones mutuas, entre la solidaridad y el individualismo, así mismo el avance tecnológico, a través de la televisión y la informática, viene influyendo en la conducta y comportamiento de las personas. (CENEPRED, 2013)

Tabla 9: Vulnerabilidad cultural e ideológica

| Variable | Nivel de vulnerabilidad |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres | Conocimiento total de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres | La mayoría de la población tiene conocimientos sobre las causas y consecuencias de los desastres | Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres | Desconocimiento total de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres |
| Percepción de la población sobre los desastres | La totalidad de la población tiene una percepción real sobre la ocurrencia de desastres | La mayoría de la población tiene una percepción real de la ocurrencia de los desastres. | La minoría de la población tiene una percepción realista y más místico y religioso. | Percepción totalmente irreal – místico – religioso |
| Actitud frente a la ocurrencia de desastres | Actitud altamente previsora | Actitud parcialmente previsora | Actitud escasamente previsora | Actitud fatalista, conformista y con desidia. |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013

- Vulnerabilidad política e institucional.

Define el grado de autonomía y el nivel de decisión política que puede tener las instituciones públicas existentes en un centro poblado o una comunidad, para una mejor gestión de los desastres. La misma que está ligada con el fortalecimiento y la capacidad institucional para cumplir en forma eficiente con sus funciones, entre los cuales está el de prevención y atención de desastres o defensa civil, a través de los Comités de Defensa Civil (CDC), en los niveles Regional, Provincial y Distrital. (CENEPRED, 2013)

Tabla 10: Vulnerabilidad política institucional

| Variable | Nivel de vulnerabilidad |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Autonomía local | Total autonomía | Autonomía parcial | Escasa autonomía | No existe autonomía |
| Liderazgo político | Aceptación y respaldo total | Aceptación y respaldo parcial. | Aceptación y respaldo Minoritario. | No hay aceptación ni respaldo |
| Participación ciudadana | Participación total | Participación mayoritaria | Participación minoritaria | No hay participación |
| Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC | Permanente coordinación y activación del CDC | Coordinaciones esporádicas | Escasa coordinación | No hay coordinación inexistencia CDC |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED  2013

- Vulnerabilidad científica y tecnológica

Es el nivel de conocimiento científico y tecnológico que la población debe tener sobre los peligros de origen natural y tecnológico, especialmente los existentes en el centro poblado de residencia. (CENEPRED, 2013)

Así mismo, sobre el acceso a la información y el uso de técnicas para ofrecer mayor seguridad a la población frente a los riesgos.

La comunidad debe estar informada, por ejemplo, sobre la necesidad de que en las construcciones deben considerarse las normas sismo resistentes; de ejecutar obras de defensas ribereñas, descolmatación del río o sistemas de alerta, vigilancia, monitoreo y difusión, para evitar el colapso de las viviendas e inundaciones, minimizando o reduciendo el riesgo.

Tabla 11: Vulnerabilidad científica y tecnológica

| VARIABLE | Nivel de vulnerabilidad |
| --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |
| Existencia de trabajos de investigación sobre Desastres naturales en la localidad | La totalidad de los peligros naturales fueron estudiados | La mayoría de los peligros naturales fueron estudiados | Existen pocos estudios de los peligros naturales | No existen estudios de ningún tipo de los peligros. |
| Existencia de Instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos. | Población totalmente instrumentada | Población parcialmente instrumentada | Población con escasos instrumentos | Población sin instrumentos |
| Conocimiento sobre la existencia de estudios | Conocimiento total de los estudios existentes | Conocimiento parcial de los estudios | Mínimo conocimiento de los estudios existentes | No tienen conocimiento de los estudios |
| La Población cumple las conclusiones y recomendaciones | La totalidad de la población cumplen las conclusiones y recomendaciones | La mayoría de la población cumple las conclusiones y recomendaciones | Se cumple en mínima proporción las conclusiones y recomendaciones | No cumplen las conclusiones y recomendaciones |

VB (Vulnerabilidad Baja)	VM (Vulnerabilidad Media)

VA (Vulnerabilidad Alta)	VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)

Fuente: CENEPRED 2013

Estratificación de la vulnerabilidad:

La vulnerabilidad puede estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan en la tabla siguiente:

Tabla 12: Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad

| Estrato/nivel | Descripción /características | Valor |
| --- | --- | --- |
| VB (Vulnerabilidad Baja) | Viviendas asentadas en terrenos seguros, con material noble o sismo resistente, en buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso medio y alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura de los servicios básicos, con buen nivel de organización, participación total-y articulación entre las instituciones y organizaciones existentes. | 1 < de 25% |
| VM (Vulnerabilidad Media) | Viviendas asentadas en suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad. Con material noble, en regular y buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de prevención en desarrollo, con cobertura parcial de los servicios básicos, con facilidades de acceso para atención de emergencia. Población organizada, con participación de la mayoría, medianamente relacionados e integración parcial entre las instituciones y organizaciones existentes. | 2 De 26% a 50% |
| VA (Vulnerabilidad Alta) | Viviendas asentadas en zonas donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en mal y regular estado de construcción, con procesos de hacinamiento y tugurización en marcha. Población con escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial de servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencia; así como con una escasa organización, mínima participación, débil relación y una baja integración entre las instituciones y organizaciones existentes. | 3 De 51% a 75% |
| VMA (Vulnera Muy Alta) | Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes proporciones, de materiales precarios en mal estado de construcción, con procesos acelerados de hacinamiento y tugurización. Población de escasos recursos económicos, sin cultura de prevención, inexistencia de servicios básicos y accesibilidad limitada para atención de emergencias; así como una nula organización, participación y relación entre las instituciones y organizaciones existentes. | 4 De 76% a 100% |

Fuente: CENEPRED 2013

Cálculo del riesgo

Una vez identificada y descrita cada una de las vulnerabilidades de la zona, se procederá a determinar su valor total, tomando como referencia la estratificación porcentual y de acuerdo a los pasos siguientes:

En primer lugar se determinará el valor por cada tipo de vulnerabilidad, el mismo que dependerá del número se establecerá una separación entre la vulnerabilidad física (VF) y el resto de las vulnerabilidades (VR), con la finalidad de determinar la vulnerabilidad total la VT será:

.………….. (38)

Donde el resto de vulnerabilidades (VR) será

.………….. (39)

Donde N es el número de vulnerabilidades; entonces tendremos que:

En segundo lugar tendremos que la vulnerabilidad total (VT) será:

.………….. (40)

Una vez identificado los peligros (P) a la que está expuesta el sector y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o tecnológico.

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura, etc.), dentro de una determinada área geográfica.

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, pero el método más usado y recomendado es el método descriptivo.

El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de Peligro y Vulnerabilidad” (Tabla 13). Para tal efecto, se requiere que previamente se hayan determinado los niveles de probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente.

Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel estimado del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio determinado.

En la intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado.

Tabla 13: Matriz de peligro y vulnerabilidad

| Peligro Muy Alto | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Muy Alto | Riesgo Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peligro Alto | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Muy Alto |
| Peligro Medio | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto |
| Peligro Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto |
|  | Vulnerabilidad Baja | Vulnerabilidad Media | Vulnerabilidad Alta | Vulnerabilidad Muy Alta |

Descripción:

Riesgo Bajo (<  de 25%)

Riesgo Medio (26% al 50%)

Riesgo Alto (51% al 75%)

Riesgo  Muy Alto (76% al 100%)

Fuente: CENEPRED 2013

Estimación de los daños

Teniendo como dato el nivel del riesgo y conociendo los diversos bienes que presentan la zona de estudio y su población respectiva, se halla un costo unitario promedio de las viviendas caracterizándose dos tipos de viviendas:

- Con material de adobe, techo de calamina, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, revestimientos de yeso e instalaciones básicas.

- Con maerial de concreto, techo aligerado, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, revestimientos superficie de ladrillo caravista e instalaciones básicas.

Costo de edificaciones:

Para edificación de adobe

Tabla 14: Valores unitarios por partidas por metro cuadrado de área techada (adobe)

| Tipología | Estructurales | Acabados | Instalaciones | Costo m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muros y columnas | Techos calamina | Pisos | Puertas y ventanas | Revestimiento | Baños | Eléctricas y sanitarias | En soles |
| Adobe | 128.54 | 18.13 | 20.07 | 23.91 | 42.68 | 7.12 | 14.95 | 255.40 |

Fuente: R.M Nº 278-2014-Vivienda

Para edificación de concreto (material noble)

Tabla 15: Valores unitarios por partidas por metro cuadrado de área techada (concreto)

| Tipología | Estructurales | Acabados | Instalaciones | Costo m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muros y columnas | Techo aligerado | Pisos | Puertas y ventanas | Revestimiento | Baños | Eléctricas y sanitarias | En soles |
| Adobe | 273.84 | 139.29 | 20.07 | 23.91 | 73.84 | 7.12 | 14.95 | 553.02 |

Fuente: R.M Nº 278-2014-Vivienda

  - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

- Topografía

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos existentes en un lugar determinado: muros, edificios,  calles, entre otros. (Ven Te, 1994)

- Cauce

El cauce o lecho fluvial es la parte del fondo de un valle por donde discurren las aguas en su curso: es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las riberas. (Ven Te, 1994)

- Pendiente

Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente. (Ven Te, 1994)

- Caudal

Cantidad de agua que pasa por un punto específico en un sistema hidráulico en un momento o período dado. (Ven Te, 1994)

- Área de Inundación

Zonas inundadas de áreas habitacionales en distintos tiempos de retorno del caudal mostrando daño de zona urbana en estudio. (Ven Te, 1994)

- Atención de una emergencia

Acción de asistir a las personas que se encuentran en una situación de peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno natural o tecnológico. (INDECI, 2006)

- Desastre

Interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico). (INDECI, 2006)

- Defensa civil

Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes, que pudieran causar o causen los desastres y calamidades. (INDECI, 2006)

- Desarrollo sostenible

Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera que no se sobrepase la capacidad del ambiente para recuperarse y absorber los desechos producidos, manteniendo o incrementando así el crecimiento económico. (INDECI, 2006)

- Emergencia

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. (INDECI, 2006)

- Fenómeno natural

Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Además del fenómeno natural, existe el tecnológico o inducido por la actividad del hombre. (INDECI, 2006)

- Mitigación

Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de vidas humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos. (INDECI, 2006)

- Peligro

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas. (INDECI, 2006)

- Peligro inminente

Se define como Peligro Inminente a la situación creada por un fenómeno de origen natural u ocasionado por la acción del hombre, que haya generado, en un lugar determinado, un nivel de deterioro acumulativo debido a su desarrollo y evolución, o cuya potencial ocurrencia es altamente probable en el corto plazo. (INDECI, 2006)

- Prevención

El conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección permanente contra los efectos de un desastre. (INDECI, 2006)

- Riesgo

Estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y área conocidos, de un evento especifico de emergencia. (INDECI, 2006)

- Vulnerabilidad

Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, cultural, económica, institucional y otros. (INDECI, 2006)

- Sistema nacional de defensa civil

Conjunto interrelacionado de organismos del sector público y no público, normas, recursos y doctrinas; orientados a la protección de la población en caso de desastres de cualquier índole u origen; mediante la prevención de daños, prestando ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el desarrollo continuo de las actividades de la zona. (INDECI, 2006)

- III. MATERIALES Y MÉTODOS

  - UBICACIÓN

- Ubicación política

La investigación se realizó en el sector El Parral margen derecho del rio Amojú en la ciudad de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

Figura 8: Mapa político del Perú y Departamento Cajamarca

Figura 9 : Mapa político de la Provincia de Jaén

- Ubicación geográfica

El tramo del río en estudio está ubicado en el sector El Parral a 789 msnm  y tiene las siguientes coordenadas del sistema UTM, Datum WGS 84, huso 17, zona M.

Sector El Parral: 741 373 E -  9 368 107 N

  - POBLACIÓN

Longitud total de la ribera del rio en la zona urbana de Jaén.

  - MUESTRA

Zonas inundables de la margen derecha del rio Amojú en el sector El Parral.

  - UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis fue las zonas de riesgo de inundación en el sector El Parral.

  - MATERIALES

- Información pluviográfica consistente en la banda más crítica por cada año de 28 años de información (1964-1991), correspondiente a la Estación Jaén.

El análisis de las  28 bandas pluviográficas, para diferentes periodos de duración, se presentan en la Tabla 16.

- Carta Geográfica  de  la  región  Cajamarca,  escala  1/50,000. (Delimitación geométrica de la cuenca río Amojú).

- Plano topográfico del sector El Parral, escala 1/1,000.

Tabla 16: Intensidades  máximas (mm/h)  estación Jaén para diferentes periodos de duración

| Altitud | : 654msnm |  | Distrito | : Jaén |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | : 78°46'27" "W" |  | Provincia | : Jaén |  |
| Latitud | : 5°40'36" "S" |  | Departamento | : Cajamarca |
| AÑO | INTENSIDADES MÁXIMAS (mm/h) |
|  | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 480 min |
| 1964 | 35.2 | 35.2 | 24.9 | 15.7 | 8.8 | 4.5 | 2.2 |
| 1965 | 33.9 | 33.9 | 26.8 | 19.4 | 12.1 | 6.5 | 3.3 |
| 1966 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 1.0 |
| 1967 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.6 |
| 1968 | 9.0 | 8.3 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
| 1969 | 6.2 | 5.0 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 1970 | 24.0 | 14.0 | 5.6 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
| 1971 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 6.5 | 3.8 | 1.9 | 1.0 |
| 1972 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| 1973 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| 1974 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.0 | 5.3 | 3.0 |
| 1975 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
| 1976 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 1977 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 1978 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 1979 | 90.0 | 84.9 | 61.6 | 37.0 | 20.0 | 10.3 | 5.2 |
| 1980 | 25.9 | 18.1 | 7.8 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 0.9 |
| 1981 | 21.0 | 20.7 | 14.0 | 10.2 | 7.5 | 4.7 | 2.5 |
| 1982 | 53.6 | 39.1 | 14.9 | 8.4 | 4.8 | 2.5 | 1.3 |
| 1983 | 10.9 | 9.6 | 6.0 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 0.9 |
| 1984 | 5.3 | 5.3 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| 1985 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 10.9 | 6.8 | 4.0 | 2.0 |
| 1986 | 21.0 | 21.0 | 18.1 | 14.3 | 9.9 | 5.4 | 2.8 |
| 1987 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 1988 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
| 1989 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 1990 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 0.8 |
| 1991 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 2.9 | 1.5 |

Fuente: SENAMHI

  - PROCEDIMIENTO

- Tratamiento de información cartográfica

- Delimitación de la cuenca del rio Amojú

Se buscó la carta nacional de Cajamarca, donde se ubicó la cuenca del río Amojú, el cual se delimitó según las curvas a nivel teniendo en cuenta un punto más bajo, en este caso se consideró el sector El Parral.

- Estimación de los Parámetros Geomorfológicos

Se definieron los “Parámetros Geomorfológicos de la Cuenca Hidrográfica”, detallando de esta manera la forma, el relieve y parámetros relativos como el coeficiente de masividad, densidad de drenaje, tiempo de concentración y número de orden de la cuenca en estudio.

- Levantamiento topográfico

Se realizó el levantamiento topográfico en el sector El Parral ubicando puntos estratégicos (esquinas de manzanas) para acoplar el plano catastral a nuestro plano topográfico.

- Modelamiento hidrológico

- Selección del modelo

Se seleccionó el modelo Gumbel para variables extremas  máximas o mínimas anuales, siendo el que mejor describe  las características de la muestra anual.

- Planteamiento de las Hipótesis

HP: Las intensidades máximas anuales de la estación Jaén se ajustan al modelo seleccionado EV, al 5% de significación, esto es al 95% de confianza.

HA: Las intensidades máximas anuales de la estación Jaén no se ajustan al modelo seleccionado EV, al 5% de significación, esto es al 95% de confianza.

- Estimación de los parámetros del modelo

Se realizó el análisis estadístico y se calculó los parámetros estadísticos α y  β, para Gumbel

……….…………….. …….. (41)

……….…………... (42)

- Prueba de bondad de ajuste del modelo

Se realiza comparando la probabilidad simulada F(x ) obtenida a apartir de la ecuación

………. (43)

Y la probabilidad observada P(x ) obtenido de un modelo empírico de probabilidad acumulada; que para muestras pequeñas no agrupadas , se recomienda usar la probabilidad de Weibull, la misma que para datos ordenados descendentemente se expresa como:

……….………….. (44)

………. (45)

P(x ): probabilidad acumulada de que cualquier evento x será mayor que determinado evento X.

m: orden que ocupa cada dato de la serie descendente.

N: tamaño muestra o número de datos.

N=28.

P(x ): probabilidad acumulada de que cualquier evento x será menor  que determinado evento X.

Se realizó la prueba de bondad de ajuste mediante el modelo empírico de SMIRNOV-KOLGOMOROV. La máxima desviación absoluta entre la probabilidad simulada y observada deberá ser menor que el crítico de KOLGOMOROV (obtenido de la Tabla 2), ósea matemáticamente:

MAX.……….………….. (46)

Prueba de bondad de ajuste al modelo Gumbel

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 5min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 5min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 17: Distribución Gumbel para 5min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 90.0 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9961 | 0.0305 |
| 2 | 53.6 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9572 | 0.0262 |
| 3 | 35.2 | 0.1034 | 0.8966 | 0.8626 | 0.0339 |
| 4 | 33.9 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8511 | 0.0110 |
| 5 | 25.9 | 0.1724 | 0.8276 | 0.7614 | 0.0662 |
| 6 | 24.0 | 0.2069 | 0.7931 | 0.7336 | 0.0595 |
| 7 | 21.0 | 0.2414 | 0.7586 | 0.6862 | 0.0724 |
| 8 | 21.0 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6855 | 0.0386 |
| 9 | 16.6 | 0.3103 | 0.6897 | 0.6035 | 0.0862 |
| 10 | 11.5 | 0.3448 | 0.6552 | 0.4919 | 0.1633 |
| 11 | 10.9 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4789 | 0.1418 |
| 12 | 9.6 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4493 | 0.1369 |
| 13 | 9.0 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4341 | 0.1176 |
| 14 | 6.6 | 0.4828 | 0.5172 | 0.3762 | 0.1411 |
| 15 | 6.2 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3674 | 0.1153 |
| 16 | 5.9 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3595 | 0.0888 |
| 17 | 5.3 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3437 | 0.0701 |
| 18 | 5.3 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3434 | 0.0359 |
| 19 | 4.8 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3325 | 0.0124 |
| 20 | 4.6 | 0.6897 | 0.3103 | 0.3280 | 0.0177 |
| 21 | 4.6 | 0.7241 | 0.2759 | 0.3267 | 0.0508 |
| 22 | 3.4 | 0.7586 | 0.2414 | 0.2995 | 0.0581 |
| 23 | 3.4 | 0.7931 | 0.2069 | 0.2982 | 0.0913 |
| 24 | 2.0 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2658 | 0.0934 |
| 25 | 1.9 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2640 | 0.1260 |
| 26 | 1.8 | 0.8966 | 0.1034 | 0.2612 | 0.1577 |
| 27 | 1.5 | 0.9310 | 0.0690 | 0.2542 | 0.1853 |
| 28 | 0.3 | 0.9655 | 0.0345 | 0.2271 | 0.1926 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1926 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1926	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 18: Distribución Gumbel para 10min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 84.9 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9969 | 0.0314 |
| 2 | 39.1 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9172 | 0.0138 |
| 3 | 35.2 | 0.1034 | 0.8966 | 0.8914 | 0.0052 |
| 4 | 33.9 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8811 | 0.0190 |
| 5 | 21.0 | 0.1724 | 0.8276 | 0.7230 | 0.1046 |
| 6 | 20.7 | 0.2069 | 0.7931 | 0.7180 | 0.0751 |
| 7 | 18.1 | 0.2414 | 0.7586 | 0.6692 | 0.0894 |
| 8 | 16.6 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6394 | 0.0848 |
| 9 | 14.0 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5823 | 0.1074 |
| 10 | 11.5 | 0.3448 | 0.6552 | 0.5214 | 0.1338 |
| 11 | 9.6 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4753 | 0.1454 |
| 12 | 9.6 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4742 | 0.1120 |
| 13 | 8.3 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4399 | 0.1118 |
| 14 | 6.6 | 0.4828 | 0.5172 | 0.3952 | 0.1221 |
| 15 | 5.9 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3768 | 0.1060 |
| 16 | 5.3 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3593 | 0.0890 |
| 17 | 5.0 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3517 | 0.0621 |
| 18 | 4.9 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3483 | 0.0310 |
| 19 | 4.6 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3419 | 0.0029 |
| 20 | 4.4 | 0.6897 | 0.3103 | 0.3362 | 0.0258 |
| 21 | 4.4 | 0.7241 | 0.2759 | 0.3356 | 0.0598 |
| 22 | 3.4 | 0.7586 | 0.2414 | 0.3088 | 0.0675 |
| 23 | 3.3 | 0.7931 | 0.2069 | 0.3069 | 0.1000 |
| 24 | 2.0 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2728 | 0.1004 |
| 25 | 1.9 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2707 | 0.1328 |
| 26 | 1.8 | 0.8966 | 0.1034 | 0.2676 | 0.1642 |
| 27 | 1.5 | 0.9310 | 0.0690 | 0.2599 | 0.1910 |
| 28 | 0.3 | 0.9655 | 0.0345 | 0.2298 | 0.1953 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1953 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1953	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 30min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 30min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 19: Distribución Gumbel para 30min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 61.6 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9975 | 0.0320 |
| 2 | 26.8 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9110 | 0.0201 |
| 3 | 24.9 | 0.1034 | 0.8966 | 0.8924 | 0.0042 |
| 4 | 18.1 | 0.1379 | 0.8621 | 0.7929 | 0.0691 |
| 5 | 16.6 | 0.1724 | 0.8276 | 0.7632 | 0.0643 |
| 6 | 14.9 | 0.2069 | 0.7931 | 0.7252 | 0.0679 |
| 7 | 14.0 | 0.2414 | 0.7586 | 0.7008 | 0.0578 |
| 8 | 9.7 | 0.2759 | 0.7241 | 0.5756 | 0.1485 |
| 9 | 9.6 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5731 | 0.1166 |
| 10 | 7.8 | 0.3448 | 0.6552 | 0.5109 | 0.1443 |
| 11 | 6.6 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4662 | 0.1545 |
| 12 | 6.0 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4445 | 0.1417 |
| 13 | 5.9 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4407 | 0.1111 |
| 14 | 5.6 | 0.4828 | 0.5172 | 0.4289 | 0.0884 |
| 15 | 4.2 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3741 | 0.1086 |
| 16 | 4.2 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3737 | 0.0745 |
| 17 | 3.7 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3546 | 0.0592 |
| 18 | 3.6 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3539 | 0.0254 |
| 19 | 3.6 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3523 | 0.0075 |
| 20 | 3.6 | 0.6897 | 0.3103 | 0.3513 | 0.0410 |
| 21 | 3.4 | 0.7241 | 0.2759 | 0.3441 | 0.0683 |
| 22 | 3.2 | 0.7586 | 0.2414 | 0.3382 | 0.0968 |
| 23 | 2.6 | 0.7931 | 0.2069 | 0.3137 | 0.1068 |
| 24 | 2.0 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2922 | 0.1198 |
| 25 | 1.9 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2892 | 0.1513 |
| 26 | 1.8 | 0.8966 | 0.1034 | 0.2847 | 0.1813 |
| 27 | 1.4 | 0.9310 | 0.0690 | 0.2700 | 0.2010 |
| 28 | 0.3 | 0.9655 | 0.0345 | 0.2304 | 0.1959 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.2010 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.2010	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 20: Distribución Gumbel para 60min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 37.0 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9965 | 0.0310 |
| 2 | 19.4 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9360 | 0.0049 |
| 3 | 15.7 | 0.1034 | 0.8966 | 0.8858 | 0.0107 |
| 4 | 14.3 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8574 | 0.0047 |
| 5 | 10.9 | 0.1724 | 0.8276 | 0.7598 | 0.0678 |
| 6 | 10.2 | 0.2069 | 0.7931 | 0.7372 | 0.0559 |
| 7 | 9.2 | 0.2414 | 0.7586 | 0.6974 | 0.0612 |
| 8 | 8.4 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6619 | 0.0623 |
| 9 | 6.5 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5686 | 0.1210 |
| 10 | 5.9 | 0.3448 | 0.6552 | 0.5341 | 0.1210 |
| 11 | 4.6 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4604 | 0.1603 |
| 12 | 4.6 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4593 | 0.1269 |
| 13 | 4.5 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4538 | 0.0979 |
| 14 | 3.4 | 0.4828 | 0.5172 | 0.3833 | 0.1340 |
| 15 | 3.2 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3694 | 0.1133 |
| 16 | 3.0 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3625 | 0.0858 |
| 17 | 2.8 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3464 | 0.0674 |
| 18 | 2.8 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3455 | 0.0338 |
| 19 | 2.5 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3317 | 0.0132 |
| 20 | 2.5 | 0.6897 | 0.3103 | 0.3290 | 0.0186 |
| 21 | 2.3 | 0.7241 | 0.2759 | 0.3179 | 0.0420 |
| 22 | 2.2 | 0.7586 | 0.2414 | 0.3084 | 0.0670 |
| 23 | 2.0 | 0.7931 | 0.2069 | 0.3018 | 0.0949 |
| 24 | 2.0 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2991 | 0.1267 |
| 25 | 1.8 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2871 | 0.1491 |
| 26 | 1.0 | 0.8966 | 0.1034 | 0.2411 | 0.1377 |
| 27 | 1.0 | 0.9310 | 0.0690 | 0.2378 | 0.1689 |
| 28 | 0.3 | 0.9655 | 0.0345 | 0.2011 | 0.1666 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1689 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1689	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 10min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 21: Distribución Gumbel para 120min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 20.0 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9945 | 0.0290 |
| 2 | 12.1 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9462 | 0.0151 |
| 3 | 9.9 | 0.1034 | 0.8966 | 0.9001 | 0.0035 |
| 4 | 8.8 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8659 | 0.0039 |
| 5 | 8.0 | 0.1724 | 0.8276 | 0.8346 | 0.0070 |
| 6 | 7.5 | 0.2069 | 0.7931 | 0.8099 | 0.0168 |
| 7 | 6.8 | 0.2414 | 0.7586 | 0.7705 | 0.0119 |
| 8 | 4.8 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6315 | 0.0927 |
| 9 | 3.8 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5359 | 0.1537 |
| 10 | 3.8 | 0.3448 | 0.6552 | 0.5352 | 0.1200 |
| 11 | 3.2 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4834 | 0.1373 |
| 12 | 2.8 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4360 | 0.1503 |
| 13 | 2.6 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4126 | 0.1391 |
| 14 | 2.4 | 0.4828 | 0.5172 | 0.3896 | 0.1277 |
| 15 | 2.4 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3893 | 0.0935 |
| 16 | 1.9 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3422 | 0.1060 |
| 17 | 1.8 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3273 | 0.0865 |
| 18 | 1.8 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3246 | 0.0547 |
| 19 | 1.6 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3125 | 0.0323 |
| 20 | 1.6 | 0.6897 | 0.3103 | 0.3114 | 0.0011 |
| 21 | 1.6 | 0.7241 | 0.2759 | 0.3065 | 0.0307 |
| 22 | 1.4 | 0.7586 | 0.2414 | 0.2911 | 0.0497 |
| 23 | 1.4 | 0.7931 | 0.2069 | 0.2897 | 0.0828 |
| 24 | 1.3 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2818 | 0.1094 |
| 25 | 1.2 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2636 | 0.1257 |
| 26 | 0.6 | 0.8966 | 0.1034 | 0.2096 | 0.1062 |
| 27 | 0.6 | 0.9310 | 0.0690 | 0.2039 | 0.1350 |
| 28 | 0.2 | 0.9655 | 0.0345 | 0.1692 | 0.1347 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1537 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1537	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 240min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 240min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 22: Distribución Gumbel para 240min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 10.3 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9927 | 0.0272 |
| 2 | 6.5 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9437 | 0.0127 |
| 3 | 5.4 | 0.1034 | 0.8966 | 0.8971 | 0.0006 |
| 4 | 5.3 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8937 | 0.0316 |
| 5 | 4.7 | 0.1724 | 0.8276 | 0.8549 | 0.0273 |
| 6 | 4.5 | 0.2069 | 0.7931 | 0.8387 | 0.0456 |
| 7 | 4.0 | 0.2414 | 0.7586 | 0.7969 | 0.0383 |
| 8 | 2.9 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6664 | 0.0578 |
| 9 | 2.5 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5959 | 0.0937 |
| 10 | 1.9 | 0.3448 | 0.6552 | 0.4856 | 0.1696 |
| 11 | 1.8 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4744 | 0.1463 |
| 12 | 1.7 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4390 | 0.1472 |
| 13 | 1.6 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4276 | 0.1241 |
| 14 | 1.5 | 0.4828 | 0.5172 | 0.4101 | 0.1071 |
| 15 | 1.5 | 0.5172 | 0.4828 | 0.3984 | 0.0843 |
| 16 | 1.2 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3442 | 0.1041 |
| 17 | 1.2 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3382 | 0.0755 |
| 18 | 1.0 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3077 | 0.0716 |
| 19 | 1.0 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3054 | 0.0394 |
| 20 | 0.9 | 0.6897 | 0.3103 | 0.2905 | 0.0198 |
| 21 | 0.9 | 0.7241 | 0.2759 | 0.2873 | 0.0114 |
| 22 | 0.8 | 0.7586 | 0.2414 | 0.2759 | 0.0345 |
| 23 | 0.8 | 0.7931 | 0.2069 | 0.2738 | 0.0669 |
| 24 | 0.7 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2463 | 0.0739 |
| 25 | 0.6 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2310 | 0.0930 |
| 26 | 0.4 | 0.8966 | 0.1034 | 0.1922 | 0.0888 |
| 27 | 0.3 | 0.9310 | 0.0690 | 0.1792 | 0.1102 |
| 28 | 0.1 | 0.9655 | 0.0345 | 0.1502 | 0.1157 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1696 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1696	0.2570; se acepta HP.

HIPOTESIS

HP: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 480min se ajustan al Modelo Gumbel.

HA: Las Intensidades Máximas de la Estación Jaén  para 480min no se ajustan al Modelo Gumbel.

Tabla 23: Distribución Gumbel para 480min

| m | Intensidades Ord. Desc. | P(x>X) | P(x<X) | F(x<X) | ¦P(x<X)-F(x<X)¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/(N+1) | 1-P(x>X) |  |  |
| 1 | 5.2 | 0.0345 | 0.9655 | 0.9919 | 0.0264 |
| 2 | 3.3 | 0.0690 | 0.9310 | 0.9406 | 0.0096 |
| 3 | 3.0 | 0.1034 | 0.8966 | 0.9170 | 0.0204 |
| 4 | 2.8 | 0.1379 | 0.8621 | 0.8995 | 0.0375 |
| 5 | 2.5 | 0.1724 | 0.8276 | 0.8696 | 0.0420 |
| 6 | 2.2 | 0.2069 | 0.7931 | 0.8265 | 0.0334 |
| 7 | 2.0 | 0.2414 | 0.7586 | 0.7849 | 0.0262 |
| 8 | 1.5 | 0.2759 | 0.7241 | 0.6569 | 0.0673 |
| 9 | 1.3 | 0.3103 | 0.6897 | 0.5873 | 0.1023 |
| 10 | 1.0 | 0.3448 | 0.6552 | 0.4896 | 0.1656 |
| 11 | 1.0 | 0.3793 | 0.6207 | 0.4726 | 0.1481 |
| 12 | 0.9 | 0.4138 | 0.5862 | 0.4595 | 0.1267 |
| 13 | 0.9 | 0.4483 | 0.5517 | 0.4351 | 0.1166 |
| 14 | 0.8 | 0.4828 | 0.5172 | 0.4276 | 0.0896 |
| 15 | 0.8 | 0.5172 | 0.4828 | 0.4074 | 0.0754 |
| 16 | 0.6 | 0.5517 | 0.4483 | 0.3323 | 0.1160 |
| 17 | 0.6 | 0.5862 | 0.4138 | 0.3265 | 0.0873 |
| 18 | 0.5 | 0.6207 | 0.3793 | 0.3127 | 0.0666 |
| 19 | 0.5 | 0.6552 | 0.3448 | 0.3006 | 0.0442 |
| 20 | 0.5 | 0.6897 | 0.3103 | 0.2875 | 0.0229 |
| 21 | 0.5 | 0.7241 | 0.2759 | 0.2781 | 0.0023 |
| 22 | 0.4 | 0.7586 | 0.2414 | 0.2721 | 0.0307 |
| 23 | 0.4 | 0.7931 | 0.2069 | 0.2625 | 0.0556 |
| 24 | 0.3 | 0.8276 | 0.1724 | 0.2391 | 0.0667 |
| 25 | 0.3 | 0.8621 | 0.1379 | 0.2336 | 0.0957 |
| 26 | 0.2 | 0.8966 | 0.1034 | 0.1905 | 0.0870 |
| 27 | 0.2 | 0.9310 | 0.0690 | 0.1743 | 0.1054 |
| 28 | 0.1 | 0.9655 | 0.0345 | 0.1469 | 0.1125 |
|  |  |  | Max¦P(x<X)-F(x<X)¦ | 0.1656 |

Nivel de significancia: 5%, para N=28,

Si 		0.1656	0.2570; se acepta HP.

- Simulación del modelo probabilístico.

La simulación del modelo se determinó de la siguiente manera:

- Calculando  probabilidad de ocurrencia de un evento, en función de la variable y de los parámetros estadísticos:

……….… (47)

- El tiempo de retorno es la inversa de la probabilidad, pero, el tiempo de retorno depende de dos variables importantes, incertidumbre de diseño       (J %) y periodo consecutivo de años(N) en que se puede presentar dicho evento.

……….………….. (48)

- Estimación de caudales máximos

Para el cálculo del caudal máximo se usó el método Racional y el valor del coeficiente de escorrentía se estableció de acuerdo a las características hidrológicas y geomorfológicas de la cuenca.

- Modelamiento hidráulico

Utilizando la información topográfica e hidrológica, se  ha  desarrollado modelamiento hidráulico por medio del software HEC-RAS, ingresando las secciones topográficas del río Amojú, agregando los coeficientes de Manning según indica el terreno de la sección, para luego ingresar los caudales determinados en función del periodo consecutivo de años (N) para N=5, N=10, N=20, N=50, N=100, N=200 ; la incertidumbre de diseño (J) para J=1% y el periodo de duración (308 min) igual al tiempo de concentración de la cuenca.

Una vez ingresado dicha  información proseguimos a modelar, dando como resultados los niveles máximos de agua en cada sección, de tal manera cada sección es trabajada junto con el plano en planta del sector El Parral  marcando las áreas de inundación.

- Estimación del riesgo

- Variable peligro:

Después de la visita en campo y de haber realizado la aplicación de diversas fichas para identificar el peligro en una forma general, se tuvo en cuenta los posibles efectos que puedan generar daños en la población e infraestructura actual y a futuro.

- Variable Vulnerabilidad:

Basado en relación con los tipos de vulnerabilidad descritas, donde cada encuesta, guía de observación fue contabilizada y procesada, con respecto a la ficha técnica del  CENEPRED; Se determinó el grado de cada una de las vulnerabilidades, Una vez que se determinó el valor de cada tipo de vulnerabilidad se consolido en un Cuadro General, anotando el valor obtenido por cada tipo de vulnerabilidad; seguidamente se obtuvo el valor total haciendo el uso de la ecuación 39,  con la finalidad de determinar el valor de la vulnerabilidad en unidades de porcentaje indicando su nivel.

- Variable Riesgo:

De la integración de ambos conocimientos, tanto el nivel de peligro, como el nivel de la vulnerabilidad, se determinó el nivel de riesgo, cuyo resultado se presentara en tablas indicando en forma porcentual, cuyo indicador porcentual permitirá determinar un total aproximado de pérdidas y daños.

- IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

  - ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS

- Parámetros de forma:

Tabla 24: Parámetros de forma de la cuenca del rio Amojú.

| Área | 152.116 Km2 |
| --- | --- |
| Perímetro | 53.983 Km |
| Factor de forma | 0.78 |
| Coeficiente de Gravelius | 1.23 |

La Tabla 24 muestra los parámetros de forma de la cuenca del rio Amojú, según el valor del Coeficiente de Gravelius, se determina que la cuenca es de "Forma Redonda".

- Parámetros de relieve

Curva Hipsométrica

Tabla 25: Distribución altimétrica de la cuenca del rio Amojú.

| Altitud (msnm) | Áreas que quedan sobre las altitudes (Km2) | % del total que queda sobre la altitud |
| --- | --- | --- |
| 800 | 152.1164 | 100.0000 |
| 1000 | 148.6072 | 97.6931 |
| 1200 | 140.0304 | 92.0548 |
| 1400 | 126.6660 | 83.2691 |
| 1600 | 111.4486 | 73.2653 |
| 1800 | 92.1199 | 60.5588 |
| 2000 | 62.3905 | 41.0150 |
| 2200 | 36.3009 | 23.8639 |
| 2400 | 23.1211 | 15.1996 |
| 2600 | 12.0594 | 7.9277 |
| 2800 | 4.8094 | 3.1617 |
| 3000 | 1.3436 | 0.8833 |
| 3200 | 0.2937 | 0.1931 |
| 3300 | 0.0000 | 0.0000 |

La Tabla 25 muestra la distribución altimétrica de la cuenca del rio Amojú en Km2 y en porcentaje.

Figura 10: Curva Hipsométrica.

La

Figura 10 muestra la representación gráfica del relieve de la cuenca; es decir indica el porcentaje de área de la cuenca o superficie de la cuenca en Km2 que existe por encima de una cota determinada, representado en coordenadas rectangulares.

Figura 11: Curva de Frecuencia de Altitudes

La Figura 11 muestra la distribución en porcentaje, de las superficies ocupadas por diferentes altitudes.

Tabla 26: Parámetros de relieve de la cuenca del rio Amojú.

| Elevación media | 1898 msnm |
| --- | --- |
| Altura media | 1098 m |
| Rectángulo equivalente |  |
| Lado mayor | 18.97 Km |
| Lado menor | 8.02 Km |
| Índice de pendiente | 10.59 |
| Pendiente de la cuenca | 13.18% |

La Tabla 26 muestra los parámetros de relieve de la cuenca del rio Amojú, el cual  describe el relieve de la cuenca.

| 8.0168 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.4377 | m |
|  | 1.0698 | m |
|  | 1.6671 | m |
|  | 1.8982 | m |
|  | 2.4110 | m |
|  | 3.7084 | m |
|  | 3.2544 | m |
|  | 1.6440 | m |
|  | 1.3798 | m |
|  | 0.9043 | m |
|  | 0.4323 | m |
|  | 0.1310 | m |
|  | 0.0366 | m |

Figura 12: Rectángulo equivalente

La Figura 12 muestra el rectángulo equivalente, es una transformación geométrica que permite representar a la cuenca del rio Amojú, de forma heterogénea, con la forma de un rectángulo, que tiene la misma área y perímetro. En este rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados, la primera y última curva de nivel.

Figura 13: Perfil Longitudinal del cauce del río Amojú.

La Figura 13 muestra el Perfil Longitudinal del cauce del río Amojú, el cual podemos ver la pendiente del cauce la que se relaciona con las características hidráulicas del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las ondas de avenida y con la capacidad para el transporte de sedimentos.

- Parámetros relativos

Tabla 27: Parámetros relativos de la cuenca del rio Amojú

| Coeficiente de masividad | 0.01 |
| --- | --- |
| Densidad de drenaje | 0.15/Km |
| Pendiente del cauce | 7.38% |
| Tiempo de concentración | 5.14h |
| Número de orden | 3 |

La Tabla 27 muestra los parámetros relativos de la cuenca del rio Amojú, la cual  describe la red hidrográfica correspondiente al drenaje natural de la cuenca.

  - ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS ESTADISTICOS

Tabla 28: Ordenamiento descendente de intensidades máximas y estimación de los parámetros del modelo

| m | INTENSIDADES MÁXIMAS ORDENADAS(mm/h) |
| --- | --- |
|  | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 480 min |
| 1 | 90.0 | 84.9 | 61.6 | 37.0 | 20.0 | 10.3 | 5.2 |
| 2 | 53.6 | 39.1 | 26.8 | 19.4 | 12.1 | 6.5 | 3.3 |
| 3 | 35.2 | 35.2 | 24.9 | 15.7 | 9.9 | 5.4 | 3.0 |
| 4 | 33.9 | 33.9 | 18.1 | 14.3 | 8.8 | 5.3 | 2.8 |
| 5 | 25.9 | 21.0 | 16.6 | 10.9 | 8.0 | 4.7 | 2.5 |
| 6 | 24.0 | 20.7 | 14.9 | 10.2 | 7.5 | 4.5 | 2.2 |
| 7 | 21.0 | 18.1 | 14.0 | 9.2 | 6.8 | 4.0 | 2.0 |
| 8 | 21.0 | 16.6 | 9.7 | 8.4 | 4.8 | 2.9 | 1.5 |
| 9 | 16.6 | 14.0 | 9.6 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| 10 | 11.5 | 11.5 | 7.8 | 5.9 | 3.8 | 1.9 | 1.0 |
| 11 | 10.9 | 9.6 | 6.6 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 1.0 |
| 12 | 9.6 | 9.6 | 6.0 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 |
| 13 | 9.0 | 8.3 | 5.9 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 0.9 |
| 14 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
| 15 | 6.2 | 5.9 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
| 16 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 3.0 | 1.9 | 1.2 | 0.6 |
| 17 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
| 18 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| 19 | 4.8 | 4.6 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
| 20 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| 21 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| 22 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

Continuación de la Tabla 28

| 23 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 25 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| 26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 27 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Media X | 14.99 | 13.49 | 9.55 | 6.58 | 4.13 | 2.35 | 1.23 |
| Des. Est. S | 19.41 | 17.56 | 12.35 | 7.67 | 4.39 | 2.34 | 1.20 |
| Cv | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.00 | 0.98 |
| Sesgo(a) | 2.58 | 2.83 | 3.09 | 2.67 | 2.14 | 1.83 | 1.75 |
| K | 7.87 | 9.74 | 11.57 | 8.71 | 5.35 | 3.68 | 3.18 |
| α | 0.0661 | 0.0730 | 0.1038 | 0.1673 | 0.2925 | 0.5470 | 1.0679 |
| β | 6.2581 | 5.5817 | 3.9962 | 3.1242 | 2.1527 | 1.2979 | 0.6847 |

En la Tabla 28, se observó que, el nivel de desviación de las intensidades máximas con respecto al valor promedio es elevado, es decir, las intensidades máximas de duración hasta 480 min de la estación Jaén son variables extremas. Requiriendo ajustarse a modelos probabilísticos  de variables extremas.

  - COMPARACIÓN ENTRE LAS MÁXIMAS DESVIACIONES ABSOLUTAS DE LAS  PROBABILIDADES SIMULADAS Y OBSERVADAS

Tabla 29: Comparación entre las máximas desviaciones absolutas de las probabilidades  simuladas y observadas y la probabilidad critica de Smirnov – Kolmogorov para las intensidades máximas de duración hasta 480 minutos.

| Periodo de Duración (min) | Máxima desviación Absoluta | Valor Crítico o |
| --- | --- | --- |
|  | Gumbel | Para a = 0,05 |
| 5 | 0.1926 | 0.2570 |
| 10 | 0.1953 | 0.2570 |
| 30 | 0.2010 | 0.2570 |
| 60 | 0.1689 | 0.2570 |
| 120 | 0.1537 | 0.2570 |
| 240 | 0.1696 | 0.2570 |
| 480 | 0.1656 | 0.2570 |

Se acepta el Modelo.

La Tabla 29 muestra las máximas absolutas  entre la probabilidad simulada F(x<X) y la probabilidad observada P(x<X), para cada periodo de duración, y el valor crítico de la probabilidad de Kolmogorov .Para Gumbel se observó que, el valor critico de Kolmogorov   es superior a la máxima desviación absoluta  ,esto es que la prueba del modelo es no significativa .Lo que significa que el modelo describe con precisión las características muéstrales de intensidades máximas de las tormentas de duración hasta 480 minutos registradas en la estación Jaén, al 5% de significancia.

  - SIMULACIÓN DE  LAS INTENSIDADES MÁXIMAS

Tabla 30: Intensidades Máximas de la Estación Jaén

| "N" | J(%) | Tr(AÑOS) | INTENSIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 MIN | 10 MIN | 30 MIN | 60 MIN | 120 MIN | 240 MIN | 480 MIN |
| 5 | 1 | 498.00 | 100.25 | 90.61 | 63.79 | 40.25 | 23.38 | 12.65 | 6.50 |
|  | 5 | 97.98 | 75.57 | 68.29 | 48.10 | 30.50 | 17.81 | 9.67 | 4.97 |
|  | 10 | 47.96 | 64.68 | 58.44 | 41.17 | 26.20 | 15.35 | 8.35 | 4.30 |
|  | 20 | 22.91 | 53.32 | 48.16 | 33.94 | 21.71 | 12.78 | 6.98 | 3.60 |
|  | 25 | 17.89 | 49.48 | 44.68 | 31.49 | 20.19 | 11.92 | 6.52 | 3.36 |
|  | 50 | 7.73 | 36.17 | 32.64 | 23.02 | 14.94 | 8.91 | 4.91 | 2.54 |
|  | 75 | 4.13 | 25.67 | 23.15 | 16.35 | 10.79 | 6.54 | 3.64 | 1.89 |
| 10 | 1 | 995.49 | 110.74 | 100.10 | 70.47 | 44.39 | 25.75 | 13.92 | 7.15 |
|  | 5 | 195.46 | 86.07 | 77.78 | 54.77 | 34.65 | 20.18 | 10.94 | 5.62 |
|  | 10 | 95.41 | 75.17 | 67.93 | 47.84 | 30.34 | 17.72 | 9.62 | 4.95 |
|  | 20 | 45.32 | 63.81 | 57.65 | 40.61 | 25.86 | 15.15 | 8.25 | 4.25 |
|  | 25 | 35.26 | 59.97 | 54.17 | 38.17 | 24.34 | 14.29 | 7.78 | 4.01 |
|  | 50 | 14.93 | 46.66 | 42.13 | 29.70 | 19.08 | 11.28 | 6.18 | 3.18 |
|  | 75 | 7.73 | 36.17 | 32.64 | 23.02 | 14.94 | 8.91 | 4.91 | 2.54 |
| 20 | 1 | 1990.48 | 121.23 | 109.60 | 77.14 | 48.54 | 28.12 | 15.18 | 7.80 |
|  | 5 | 390.41 | 96.56 | 87.28 | 61.45 | 38.79 | 22.55 | 12.20 | 6.27 |
|  | 10 | 190.32 | 85.66 | 77.42 | 54.52 | 34.49 | 20.09 | 10.89 | 5.60 |
|  | 20 | 90.13 | 74.30 | 67.14 | 47.29 | 30.00 | 17.52 | 9.52 | 4.89 |
|  | 25 | 70.02 | 70.46 | 63.66 | 44.84 | 28.48 | 16.66 | 9.05 | 4.66 |
|  | 50 | 29.36 | 57.15 | 51.62 | 36.37 | 23.23 | 13.65 | 7.44 | 3.83 |
|  | 75 | 14.93 | 46.66 | 42.13 | 29.70 | 19.08 | 11.28 | 6.18 | 3.18 |
| 25 | 1 | 2487.98 | 124.61 | 112.65 | 79.29 | 49.87 | 28.89 | 15.59 | 8.01 |
|  | 5 | 487.89 | 99.93 | 90.33 | 63.60 | 40.13 | 23.31 | 12.61 | 6.48 |
|  | 10 | 237.78 | 89.04 | 80.48 | 56.66 | 35.82 | 20.85 | 11.30 | 5.81 |
|  | 20 | 112.54 | 77.68 | 70.20 | 49.44 | 31.34 | 18.29 | 9.92 | 5.10 |
|  | 25 | 87.40 | 73.84 | 66.72 | 46.99 | 29.82 | 17.42 | 9.46 | 4.87 |
|  | 50 | 36.57 | 60.53 | 54.68 | 38.52 | 24.56 | 14.41 | 7.85 | 4.04 |
|  | 75 | 18.54 | 50.03 | 45.19 | 31.85 | 20.42 | 12.04 | 6.59 | 3.39 |
| 50 | 1 | 4975.46 | 135.10 | 122.14 | 85.97 | 54.01 | 31.26 | 16.86 | 8.66 |
|  | 5 | 975.29 | 110.43 | 99.82 | 70.27 | 44.27 | 25.68 | 13.88 | 7.13 |
|  | 10 | 475.06 | 99.53 | 89.97 | 63.34 | 39.97 | 23.22 | 12.56 | 6.46 |
|  | 20 | 224.57 | 88.17 | 79.69 | 56.11 | 35.48 | 20.66 | 11.19 | 5.75 |
|  | 25 | 174.30 | 84.33 | 76.21 | 53.67 | 33.96 | 19.79 | 10.73 | 5.51 |
|  | 50 | 72.64 | 71.02 | 64.17 | 45.20 | 28.70 | 16.78 | 9.12 | 4.69 |
|  | 75 | 36.57 | 60.53 | 54.68 | 38.52 | 24.56 | 14.41 | 7.85 | 4.04 |

Continuación de la Tabla 30

| 75 | 1 | 7462.94 | 141.23 | 127.70 | 89.87 | 56.44 | 32.64 | 17.60 | 9.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 1462.68 | 116.56 | 105.38 | 74.18 | 46.69 | 27.07 | 14.62 | 7.51 |
|  | 10 | 712.34 | 105.67 | 95.52 | 67.24 | 42.39 | 24.61 | 13.30 | 6.84 |
|  | 20 | 336.61 | 94.31 | 85.24 | 60.02 | 37.90 | 22.04 | 11.93 | 6.13 |
|  | 25 | 261.20 | 90.46 | 81.76 | 57.57 | 36.38 | 21.17 | 11.47 | 5.89 |
|  | 50 | 108.70 | 77.15 | 69.72 | 49.10 | 31.13 | 18.17 | 9.86 | 5.07 |
|  | 75 | 54.60 | 66.66 | 60.23 | 42.43 | 26.98 | 15.80 | 8.59 | 4.42 |
| 100 | 1 | 9950.42 | 145.59 | 131.64 | 92.64 | 58.16 | 33.63 | 18.13 | 9.30 |
|  | 5 | 1950.07 | 120.92 | 109.32 | 76.95 | 48.41 | 28.05 | 15.15 | 7.78 |
|  | 10 | 949.62 | 110.02 | 99.46 | 70.01 | 44.11 | 25.59 | 13.83 | 7.10 |
|  | 20 | 448.64 | 98.66 | 89.18 | 62.79 | 39.62 | 23.03 | 12.46 | 6.40 |
|  | 25 | 348.11 | 94.82 | 85.70 | 60.34 | 38.10 | 22.16 | 11.99 | 6.16 |
|  | 50 | 144.77 | 81.51 | 73.66 | 51.87 | 32.85 | 19.15 | 10.39 | 5.34 |
|  | 75 | 72.64 | 71.02 | 64.17 | 45.20 | 28.70 | 16.78 | 9.12 | 4.69 |
| 200 | 1 | 19900.33 | 156.08 | 141.13 | 99.32 | 62.30 | 36.00 | 19.39 | 9.95 |
|  | 5 | 3899.65 | 131.41 | 118.81 | 83.62 | 52.56 | 30.42 | 16.41 | 8.43 |
|  | 10 | 1898.74 | 120.51 | 108.95 | 76.69 | 48.25 | 27.96 | 15.10 | 7.75 |
|  | 20 | 896.78 | 109.16 | 98.67 | 69.46 | 43.77 | 25.40 | 13.73 | 7.05 |
|  | 25 | 695.71 | 105.31 | 95.20 | 67.02 | 42.25 | 24.53 | 13.26 | 6.81 |
|  | 50 | 289.04 | 92.00 | 83.15 | 58.55 | 36.99 | 21.52 | 11.65 | 5.99 |
|  | 75 | 144.77 | 81.51 | 73.66 | 51.87 | 32.85 | 19.15 | 10.39 | 5.34 |

En la Tabla 30 se comprobó que, para un cierto número de años consecutivos, los mayores eventos menos frecuentes, de menor duración y de mayores tiempos de retorno y viceversa; esto es que, los menores eventos son más frecuentes, de mayor duración y de menores tiempos de retorno. Todo esto,  para una misma incertidumbre de diseño. Para un mismo periodo de años consecutivos, a mayor incertidumbre de diseño menor intensidad y viceversa.

  - ESTIMACIÓN DE CAUDALES

Tabla 31: Intensidades Máximas de la Estación Jaén para 308 minutos de duración.

| Años "N" | Riesgo J(%) | Tiempo de retorno Tr(Años) | INTENSIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 308 min |
| 5 | 1 | 498.00 | 10.91 |
| 10 | 1 | 995.49 | 12.00 |
| 20 | 1 | 1990.48 | 13.09 |
| 50 | 1 | 4975.46 | 14.53 |
| 100 | 1 | 9950.42 | 15.63 |
| 200 | 1 | 19900.33 | 16.72 |

En la Tabla 31 se observa las Intensidades Máximas de la Estación Jaén para 308 minutos de duración, para mayor número de años consecutivos de predicción mayor es la intensidad.

Tabla 32: Caudales para diferentes periodos consecutivos de años (N) e incertidumbre de diseño (J=1%)

| Años "N" | Riesgo J(%) | Tiempo de retorno Tr(Años) | Tiempo de concentración (Tc) | Intensidad Máxima | Coeficiente de escorrentía "C" | Caudal (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 498 | 308 | 10.91 | 0.39 | 179.88 |
| 10 | 1 | 995 | 308 | 12.00 | 0.39 | 197.89 |
| 20 | 1 | 1990 | 308 | 13.09 | 0.39 | 215.90 |
| 50 | 1 | 4975 | 308 | 14.53 | 0.39 | 239.71 |
| 100 | 1 | 9950 | 308 | 15.63 | 0.39 | 257.72 |
| 200 | 1 | 19900 | 308 | 16.72 | 0.39 | 275.73 |

En la Tabla 32 se observa los Caudales para diferentes periodos consecutivos de años (N) e incertidumbre de diseño (J=1%), a mayor número de años consecutivos de predicción mayor es el caudal.

  - MODELAMIENTO HIDRÁULICO

Figura 14: Caudales en diferentes periodos consecutivos de años ingresados en el              HEC-RAS.

En la Figura 14, se observa  el ingreso de los caudales al programa HEC-RAS para los diferentes periodos consecutivo de años N=5, 10, 20, 50,100 y 200; incertidumbre de diseño J=1%.

Tabla 33: Cotas del eje hidráulico del rio Amojú sector El Parral.

| PROGRESIVA | PERIODO CONSECUTIVO DE AÑOS |
| --- | --- |
|  | N=5 | N=10 | N=20 | N=50 | N=100 | N=200 |
| 0+540 | 784.17 | 784.24 | 784.30 | 784.39 | 784.45 | 784.51 |
| 0+520 | 784.27 | 784.37 | 784.48 | 784.60 | 784.67 | 784.75 |
| 0+500 | 783.56 | 783.63 | 783.70 | 783.79 | 783.86 | 783.92 |
| 0+480 | 782.31 | 782.40 | 782.49 | 782.59 | 782.66 | 782.74 |
| 0+460 | 781.36 | 781.42 | 781.48 | 781.56 | 781.62 | 781.67 |
| 0+440 | 780.64 | 780.73 | 780.74 | 780.77 | 780.78 | 780.80 |
| 0+420 | 779.68 | 779.73 | 779.79 | 779.85 | 779.89 | 779.92 |
| 0+400 | 778.62 | 778.65 | 778.68 | 778.72 | 778.75 | 778.78 |
| 0+380 | 778.21 | 778.26 | 778.31 | 778.37 | 778.41 | 778.45 |
| 0+360 | 777.64 | 777.68 | 777.72 | 777.76 | 777.79 | 777.81 |
| 0+340 | 776.33 | 776.44 | 776.55 | 776.68 | 776.80 | 776.95 |
| 0+320 | 776.40 | 776.41 | 776.42 | 776.43 | 776.43 | 776.42 |
| 0+300 | 775.00 | 775.07 | 775.13 | 775.20 | 775.25 | 775.29 |
| 0+280 | 773.61 | 773.74 | 773.80 | 773.88 | 773.94 | 773.99 |
| 0+260 | 773.50 | 773.53 | 773.60 | 773.68 | 773.76 | 773.83 |
| 0+240 | 772.93 | 773.00 | 773.07 | 773.16 | 773.22 | 773.28 |
| 0+220 | 771.91 | 772.00 | 772.09 | 772.20 | 772.27 | 772.35 |
| 0+200 | 770.96 | 771.06 | 771.16 | 771.28 | 771.37 | 772.47 |
| 0+180 | 771.34 | 771.36 | 771.34 | 771.42 | 771.48 | 771.46 |
| 0+160 | 770.48 | 770.87 | 771.39 | 771.25 | 771.26 | 771.31 |
| 0+140 | 769.19 | 769.27 | 769.35 | 769.56 | 769.70 | 769.85 |
| 0+120 | 768.65 | 768.73 | 768.81 | 768.91 | 768.98 | 769.07 |
| 0+100 | 767.44 | 767.53 | 767.61 | 767.72 | 767.80 | 767.88 |
| 0+080 | 767.43 | 767.47 | 767.51 | 767.57 | 767.62 | 767.67 |
| 0+060 | 765.85 | 765.95 | 766.04 | 766.14 | 766.22 | 766.29 |
| 0+040 | 766.20 | 766.26 | 766.32 | 766.38 | 766.39 | 766.41 |
| 0+020 | 764.65 | 764.75 | 764.85 | 764.98 | 765.07 | 765.16 |

En la Tabla 33 se observa las cotas del eje hidráulico de la lámina  de agua que pasa por cada sección del rio Amojú en el sector El Parral.

Figura 15: Vista en planta de las secciones transversales del rio Amojú en el sector El Parral.

En la Figura 15 se observa las secciones transversales 100 metros margen derecho e izquierdo a partir del eje del rio cada progresiva de 20 metros en una longitud total de L = 551.00 m

Figura 16: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=5 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 16 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=5 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 17: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=10 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 17 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=10 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 18: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=20 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 18 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=20 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 19: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=50 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 19 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=50 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 20: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=100 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 20 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=100 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 21: Vista 3D de las secciones transversales del rio Amojú, para la simulación de N=200 años y J=1% en el sector El Parral.

En la Figura 21 se observa la simulación con HEC-RAS del río Amojú, en cual se indican las zonas hasta donde alcanza la lámina de agua para el periodo consecutivo de N=200 años e incertidumbre de diseño J=1%.

Figura 22: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+020

Figura 23: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+040

Figura 24: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+060

Figura 25: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+080

Figura 26: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+100

Figura 27: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+120

Figura 28: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+140

Figura 29: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+160

Figura 30: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+180

Figura 31: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+200

Figura 32: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+220

Figura 33: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+240

Figura 34: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+260

Figura 35: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+280

Figura 36: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+300

Figura 37: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+320

Figura 38: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+340

Figura 39: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+360

Figura 40: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+380

Figura 41: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+400

Figura 42: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+420

Figura 43: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+440

Figura 44: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+460

Figura 45: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+480

Figura 46: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+500

Figura 47: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+520

Figura 48: Sección transversal del rio Amojú en el sector El Parral progresiva 0+540

  - ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO DE INUNDACIÓN.

- Estimación del peligro

Tabla 34: Estratificación del peligro de inundación.

| ESTRATO/NIVEL | Rango (%) | VALOR (%) |
| --- | --- | --- |
| PMA (Peligro Muy Alto) | (75-100) | 100 |

En la Tabla 34 se muestra el resultado de la recopilación de información en campo y el estudio específico de la zona de investigación, se indica que el sector El Parral, está ante un peligro de inundación  de nivel muy alto teniendo un valor de  100%.

- Estimación del grado de vulnerabilidad.

- Vulnerabilidad  Física

Tabla 35: Nivel de vulnerabilidad Física.

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) |
| --- | --- |
| Material de construcción utilizada en viviendas | 50 |
| Localización de viviendas | 100 |
| Características geológicas, calidad y tipo de suelo | 75 |
| Leyes existentes | 86 |

En la Tabla 35 se muestra el resultado obtenido de las variables analizadas para la vulnerabilidad Física la cual nos da un promedio de  77.75%.

- Vulnerabilidad económica

Tabla 36: Nivel de vulnerabilidad Económica.

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) |
| --- | --- |
| Actividad Económica | 75 |
| Acceso al mercado laboral | 75 |
| Nivel de ingresos | 81 |
| Situación de pobreza o Desarrollo Humano | 100 |

En la Tabla 36 se muestra el resultado obtenido de las variables analizadas para la vulnerabilidad Económica la cual nos da como promedio de  82.75%.

- Vulnerabilidad social.

Tabla 37: Nivel de vulnerabilidad Social

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nivel de Organización | 70 | Población escasamente organizada |
| Participación de la población en los trabajos comunales | 75 | Mínima participación |
| Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales. | 65 | Débil relación |
| Tipo de integración entre las organizaciones e Institucionales locales. | 60 | Baja integración |

En la Tabla 37 se muestra que el  nivel de organización de la población es muy escasa y la participación que tiene para prevenir y responder ante situaciones de emergencia son de la minoría, con respecto a la relación que tiene las autoridades y la población es muy débil, teniendo como resultado del promedio, una vulnerabilidad Social de 67.5%.

- Vulnerabilidad educativa.

Tabla 38: Nivel de vulnerabilidad Educativa

| Variables | Nivel de vulnerabilidad (%) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Programas educativos formales (Prevención y Atención de Desastres - PAD). | 90 | No están incluidos los temas de PAD en el desarrollo de programas educativos. |
| Programas de Capacitación (educación no formal) de la población en PAD. | 90 | La población no está capacitada ni preparada |
| Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD. | 100 | No hay difusión |
| Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos | 100 | Cobertura desfocalizada |

En la Tabla 38 se muestra que los niveles de la educación  son escasos respecto a los temas relacionados a la prevención y atención de desastres, la cual la población nunca ha sido capacitada y mucho menos han realizado campañas de difusión respecto a programas PAD, dando un promedio de los factores estudiados una vulnerabilidad Educativa de 95%.

- Vulnerabilidad cultural e ideológica

Tabla 39: Nivel de vulnerabilidad cultural e ideológica

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) |
| --- | --- |
| Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres | 75 |
| Percepción de la población sobre los desastres | 70 |
| Actitud frente a la ocurrencia de desastres | 65 |

En la Tabla 39 se muestra el resultado obtenido de las variables analizadas para la Vulnerabilidad cultural e ideológica la cual nos da un promedio de  70%.

- Vulnerabilidad política institucional

Tabla 40: Nivel de vulnerabilidad política institucional

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Autonomía local | 70 | Escasa autonomía |
| Liderazgo político | 65 | Aceptación y respaldo Minoritario |
| Participación ciudadana | 60 | Participación minoritaria |
| Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC | 75 | Escasa coordinación |

En la Tabla 40 se muestra que la población presenta un grado de autonomía muy escasa, y un nivel muy bajo respecto a la decisión política que puede tener las instituciones públicas existentes en el centro poblado, la misma que presenta un respaldo minoritario respecto a las instituciones, dando un promedio de los diversos factores estudiados, una vulnerabilidad política institucional de 67.5%.

- Vulnerabilidad científica y tecnológica

Tabla 41: Nivel de vulnerabilidad científica y tecnológica

| Variable | Nivel de vulnerabilidad (%) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Existencia de trabajos de investigación sobre Desastres naturales en la localidad | 75 | Existen pocos Estudios de los peligros naturales |
| Existencia de Instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos. | 100 | Población sin instrumentos |
| Conocimiento sobre la existencia de estudios | 100 | No tienen conocimiento de los estudios |
| La Población cumple las conclusiones y recomendaciones | 100 | No cumplen las conclusiones y recomendaciones |

En la Tabla 41 se observa que no existe conocimiento científico y tecnológico de la población sobre el peligro de inundación, así mismo, no hay ningún acceso a la información ni al uso de técnicas que ofrecen mayor seguridad a la población frente a este peligro, obteniendo un promedio de los factores estudiados, una vulnerabilidad científica y tecnológica: 93.75%.

Estimación total de la vulnerabilidad

Tabla 42: Nivel de vulnerabilidad total

| TIPO | Nivel de vulnerabilidad | TOTAL (%) |
| --- | --- | --- |
|  | VB | VM | VA | VMA |  |
|  | < 25 % | 26 a 50 % | 51 a 75 % | 76 a 100 % |  |
| Física |  |  |  | 77.75 | 77.75 |
| Económica |  |  |  | 82.75 | 82.75 |
| Social |  |  | 67.5 |  | 67.5 |
| Educativa |  |  |  | 95.0 | 95.0 |
| Cultural e ideológica |  |  | 70.0 |  | 70.0 |
| Política e institucional |  |  | 67.5 |  | 67.5 |
| Científica y técnica |  |  |  | 93.75 | 93.75 |

En la Tabla 42 se muestra el nivel de vulnerabilidad que presenta la población frente al peligro de inundación es: 79.2% la cual representa el promedio de las diversas vulnerabilidades estudiadas, y que lo clasifica en  una vulnerabilidad muy alta ya que se encuentra en el rango de 76% a 100% de acuerdo a la Tabla 12.

- Estimación del nivel de riesgo

Tabla 43: Nivel de riesgo de inundación

| Descripción de evento | Rango (%) | Rango calculado (%) | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del peligro de inundación | 75 – 100 | 100 | Muy alto |
| Grado de vulnerabilidad | 75 - 100 | 79.2 | Muy alto |
| Nivel de riesgo de inundación |  | 79.2 | Muy alto |

En la Tabla 43 se muestra el resultado en donde el sector El Parral, presenta un riesgo muy alto ante el peligro de inundación con 79.2%, se usó el criterio descriptivo, la cual se basó en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de Peligro y Vulnerabilidad”. Para tal efecto, con el nivel determinado del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente .Con ambos porcentajes, se halló el nivel de riesgo de la comunidad frente al peligro de inundación.

- Estimación de  los daños

Costo de edificaciones

Tabla 44: Costo unitario promedio  por vivienda (adobe)

| Área promedio de viviendas (m2) | Costo unitario S//m2 | Sub total |
| --- | --- | --- |
| 105 | 255.40 | S/ 26 817.00 |

En la Tabla 44 se muestra el Costo unitario promedio  por vivienda (adobe), el cual se obtiene de multiplicar el área promedio de cada vivienda por el costo unitario.

Tabla 45: Estimación de costo total  para edificaciones de adobe

| Descripción | calculo del riesgo | cantidad total | estimación de daños e impactos | Costo unitario | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viviendas | 79.2% | 7 | 6 | 26 817.00 | S/. 160 902.00 |
| Total |  |  |  |  | S/. 160 902.00 |

En la Tabla 45 se muestra el costo total  para edificaciones de adobe, el cual se obtiene de multiplicar a estimación de daños por el costo unitario.

Tabla 46: Costo unitario promedio  por vivienda (concreto)

| Área promedio de viviendas (m2) | Costo unitario S//m2 | Sub total |
| --- | --- | --- |
| 98 | 553.02 | S/ 54 195.96 |

En la Tabla 46 se muestra el Costo unitario promedio  por vivienda (concreto), el cual se obtiene de multiplicar el área promedio de cada vivienda por el costo unitario.

Tabla 47: Estimación de costo total para edificaciones de concreto

| Descripción | calculo del riesgo | cantidad total | estimación de daños e impactos | Costo unitario | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viviendas | 79.2% | 30 | 24 | 54 195.96 | S/. 1 300 703.04 |
| Total |  |  |  |  | S/. 1 300 703.04 |

En la Tabla 47 se muestra el costo total para edificaciones de concreto, el cual se obtiene de multiplicar a estimación de daños por el costo unitario.

Costo total de daños en edificaciones:

Tabla 48: Estimación total de costos para edificaciones

| Material de construcción de Viviendas | Costo total |
| --- | --- |
| Adobe | S/. 160 902.00 |
| Concreto | S/. 1 300 703.04 |
| Total | S/. 1 461 605.04 |

En la Tabla 48 se muestra la estimación total de costos para edificaciones, el cual se obtiene de sumar el costo total  para edificaciones de adobe y el costo total para edificaciones de concreto. Dado que se tiene una población  de 210 personas encuestadas en el sector El Parral, de acuerdo al porcentaje de riesgo calculado (79.2%), nos da una cantidad de 166 personas afectadas por la inundación.

- V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - CONCLUSIONES

- Se delimitó la cuenca, se determinó los parámetros geomorfológicos de la cuenca del rio Amojú.

- Se obtuvo planos topográficos y perfil longitudinal del rio Amojú.

- Los estadísticos de la muestra determinaron que, el nivel de desviación de las intensidades máximas con respecto a su valor promedio es elevado, demostrando gran variabilidad en  las intensidades máximas de duración hasta 480 min de la estación Jaén.

- Se realizó el modelamiento hidrológico con el modelo de variable extrema, Gumbel, se planteó las hipótesis con niveles de confianza del 95%, es decir con niveles de significaciones no mayores al 5%.La prueba de bondad de ajuste que se utilizo es la de Smirnov-Kolmogorov, ya que la muestra es pequeña, el valor crítico  de Kolmogorov es mayor a las máximas desviaciones absolutas de las probabilidades simuladas y observadas para cada periodo de duración, en consecuencia se trata de un buen ajuste.

- La simulación del modelo probabilístico se realizó para múltiples  condiciones de: periodo consecutivo de años (N), frecuencia del evento o periodos de retorno (Tr), incertidumbre de diseño J%=1, 5, 10, 20, 25,50 y 75 para los diferentes periodos de duración.

- Para un mismo periodo de años consecutivos, el tamaño de la variable es tanto más grande cuanto menor es la incertidumbre de diseño y viceversa.

- Para diferentes periodos de años consecutivos, y para una misma incertidumbre el tamaño de la variable es mayor mientras mayor sea el periodo de años consecutivos.

- Para estimar el caudal se utilizó el método racional, para un periodo consecutivo de años N=5, 10, 20, 50, 100 y 200; incertidumbre de diseño J=1%.

- Se obtuvo planos de áreas de inundación para diferentes periodos consecutivos de años.

  - RECOMENDACIONES

- Para todo diseño de estructuras hidráulicas se debe considerar como primer paso una determinada incertidumbre (J %), en un número de años (N)  para luego obtener el evento con el que se diseñara. Más no seleccionar el evento máximo de una serie histórica registrada con el que acostumbran diseñar.

- Seleccionar la variable de diseño con la incertidumbre que sea apropiada a la importancia de la estructura en cuanto a limitar pérdidas económicas, materiales y humanas, mientras más importante sea la estructura menor será la incertidumbre. A menor incertidumbre mayor será el evento, conllevando a sobreproteger la estructura conduciendo a diseños antieconómicos.

- Se recomienda para los que deseen realizar el mismo trabajo aseguren resultados más precisos, significaría contar con registros históricos más amplios posibles.

- Se recomienda construir muros de contención con la finalidad de proteger el sector El Parral- Jaén  frente al desborde del rio Amojú.

- Se recomienda construir diques con la finalidad de disminuir el poder erosivo y la fuerza hidrodinámica que afecta la población del sector El Parral- Jaén.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cárdenas M, PA. (2008). Manual de Cálculo Hidrológico e Hidráulico a Emplearse en Estructuras de Paso en Ríos. Tesis Ing. Civil. Venezuela, Universidad de los Andes. 94 p.

CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención Y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, 2013). Manual de Conocimientos Básicos para Comité de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil. Versión 5.Lima, Pe. P 146.

Chow, VT; Maidement, DR; Mays, LW. (1994), “Hidrología Aplicada”. Primera edición. McGraw-Hill. Interamericana S.A. Bogotá, Colombia.

Fattorelli S; Fernández, PC. (2011), “Diseño Hidrológico” Segunda Edición. Edición digital, publicada en la biblioteca virtual de la WASA-GN.

Hernández G, JA. (2011). Inundación y Precariedad: adaptación y respuesta en la zona peri – urbana de la ciudad de Morelia, Michoacán. Tesis Doctor en Geografía, Universidad Autónoma de México, 292 p.

ICG (Instituto de la Construcción y Gerencia. 2010). Proyecto de manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje – MTC. Lima, PE. 150p.

INDECI (instituto nacional de defensa civil, PE). 2006. Manual básico para la estimación del riesgo. Lima, Pe. P 146.

Ortiz Vera, O. (2003). “Pronóstico de variables aleatorias en el diseño de ingeniería” .Cajamarca.

Reyes Carrasco, L. (1992). Hidrología Básica. Lima: CONCYTEC.

Tan Málaga, J. (2008). Tipos, métodos y estrategias de investigación científica. Lima.

Villón Béjar, M. (2002). Hidrología (Segunda ed.). Lima, Perú: Villón

Villón Béjar, M. (2006). Hidrología Estadística. Lima, Perú.

https://es.slideshare.net/ingemmet/riesgo-geologico-en-la-region-cajamarca

http://www.academia.edu/10129267/DELIMITACION_DE_CUENCAS_Y_MICROCUENCAS.

- PANEL FOTOGRAFICO

Imagen 1: Vista general Estación Jaén

Imagen 2: Pluviógrafo de la Estación Jaén

Imagen 03: Instalación del equipo topográfico

Imagen 04: Levantamiento topográfico con estación total

Imagen 05: Encuesta realizada a los pobladores del sector

Imagen 06: Vivienda colapsada durante avenida en el año 2015

- ANEXO A: MAPAS

MAPA N°01

Fuente: https://es.slideshare.net/ingemmet/riesgo-geologico-en-la-region-cajamarca

MAPA N°02

Fuente: https://es.slideshare.net/ingemmet/riesgo-geologico-en-la-region-cajamarca

- ANEXO B: Llenado de ficha técnica para identificación de peligros y análisis de vulnerabilidad.

Identificación de Peligro

A. Ubicación y descripción general

| Región o departamento Cajamarca | Provincia Jaén | Distrito Jaén | Centro poblado (Anexo, barrio, sector, etc.) Sector El Parral –Jaén. |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de viviendas 37 | Número de familias 42 | Numero promedio de hijos por familia 4-5 |
| Servicios básicos | Agua Existe. | Desagüe Existe | Energía Disp. E. Eléctrica Existe | Otros C .Educativo. |

B. Peligros de mayor impacto

| Peligro | Fecha de ocurrencia | Tiempo de duración | daños | causas | efectos secundarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inundación | Año 2014. Año 2015. | Periodo de lluvias | Viviendas, pobladores , Animales, accesos malos, pérdida del servicio de agua. | Intensas lluvias, Poca cobertura, intemperismo, desborde del río Amojú. | Enfermedades a personas y animales |

C. Características del terreno

X

x

Pendiente:

Muy alta: 	Alta:	Media:

Baja:	Plana:

E

P

U

R

60%	45%	   30%	<25%

| Tipo de cobertura |
| --- |
| Bosque | Purma | cultivos permanentes | cultivos en limpio | otros |
| ------------------- | -------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------- | poca cobertura vegetal |
|  | Tipo de suelo: Limoso Arcilloso Arenoso-limoso x Arenoso Limo-arenoso Arenoso-arcilloso Otro……………………………………………………… (especifique) |  |
| Infraestructura |
| tipo de infraestructura | descripción de infraestructura |
| Fuente de abastecimiento de agua y desagüe | EPS Marañón. |

D. Características del peligro

| Causas de ocurrencia Escasa cobertura vegetal, intemperismo (físico, mecánico), desborde del Rio Amojú. |
| --- |
| Meses de ocurrencia Periodo de lluvias |
| Velocidad de flujo m3/seg. s/d | Área por afectar |
|  | s/d |
| Tipo de material que arrastra Rocoso Suelto Mixto: X |

Características geológicas, calidad y tipo de suelo

El área geográfica donde se asienta el sector El Parral  se encuentra en el sector II de la ciudad de Jaén, En la actualidad presenta  fuertes procesos de erosión hídrica de los suelos y desborde del rio Amojú en los meses que se incrementa las precipitaciones pluviales (INDECI, 2006)

Tabla 49: Características del suelo en el sector El Parral-Jaén.

| Serie | Holoceno |
| --- | --- |
| Unidades Lito estratigráficas | Depósitos aluviales |
| Sector | II |
| Clasificación SUCS | SM |
| Descripción de los suelos | Predominan Suelos arenas limosas, semipermeables |
| Consistencia | De blando a medio |
| Capacidad portante | 0.9-1.2 kg/cm2 |

Fuente: CENEPRED 2013

Geología. La ciudad de Jaén esta flaqueada por afloramientos rocosos de areniscas y conglomerados de color pardo rojizos, perteneciendo probablemente a la formación bellavista, aflorante en la margen derecha del valle Jaén, desde la fila alta hasta la confluencia de la ciudad de bellavista y el rio Marañón, asignando a estas formaciones rocosas al tercio superior de la era Cenozoica (INDECI, 2006)

Vulnerabilidad Física

Material de construcción

Número de encuestados

1 ¿Qué tipo de materiales se usa, y que nivel constructivo presenta, las construcciones?

Número de viviendas

A) Adecuada técnica constructiva (de concreto y acero)                                           (    )

B) Sin adecuada técnica constructiva (concreto, acero o madera)                            (30)

C) Sin refuerzos estructurales (adobe, piedra o madera)                                          ( 7 )

D) En estado precario (adobe o cañas)                                                                      (    )

Localización de vivienda

2 ¿Qué distancia se encuentra la población frente al peligro?

A) > 5 Km                                                                                                                    (    )

B) 1 – 5 Km                                                                                                                 (    )

C) 0.2 – 1Km                                                                                                              (    )

D) 0.2 – 0 Km                                                                                                             (37)

Cumplimiento de la normativa técnica vigente en los procedimientos constructivos

3 ¿Con Qué técnica normativa de construcción se ejecuta las edificaciones?

A) Con normativa vigente estrictamente cumplidas                                                   (    )

B) Con normativa vigente medianamente cumplidas                                                 (    )

C) Con normativa vigente sin cumplimiento                                                               ( 6 )

D) Desconocimiento e incumplimiento con normativa vigente                                   (31)

Características geológicas, calidad y tipo de suelo

- ¿Qué características geotécnicas tiene el terreno del área de estudio?

A) Buenas características geotécnicas                                                                      (    )

B) Suelos de mediana capacidad portante                                                                 (    )

C) Suelos de baja capacidad portante                                                                       ( X )

D) Suelos colapsables                                                                                                (    )

Vulnerabilidad Económica

Número de encuestados

Actividad Económica

1. ¿Qué nivel de producción tienen los pobladores?

A) Altamente productiva                                                                                  (    )

B) Mediamente productiva                                                                               (    )

C)  Escasamente productiva                                                                           (37)

D) Sin producción                                                                                            (    )

Acceso al mercado laboral

2. ¿Qué cantidad de ofertas laborales presenta la población?

A)  Con oferta laboras > demanda                                                                  (    )

B)  Oferta laboral =demanda                                                                           (    )

C)  Oferta laboral <demanda                                                                           (37)

D)  Sin oferta laboral                                                                                        (    )

Nivel de ingresos

3. ¿Qué cantidad de ingreso mensual reciben?

A) Suficiente nivel de ingreso                                                                          (    )

B) Ingreso que cubre las necesidades básicas                                               ( 7 )

C) Nivel de ingreso menores que el salario básico                                         (30)

Situación de pobreza

4.0 ¿Qué nivel de pobreza tienen los pobladores?

A)  Población sin pobreza                                                                                (    )

B)  Población con poca pobreza                                                                      (    )

C)  Población con mediana pobreza                                                               (    )

D)  Población con pobreza total                                                                      (37)

Vulnerabilidad Social

Nivel de organización

1. ¿Qué nivel de organización tiene  los pobladores?

A) Población totalmente organizada.                                                               (    )

B) Población organizada                                                                                 (    )

C) Población escasamente organizada                                                          ( X )

D) Población no organizada.                                                                           (    )

Participación de la población en los trabajos comunales

2. ¿Qué porcentaje de la población participa?

A)  Participación total                                                                                       (    )

B)  Participación de la mayoría                                                                        (    )

C)  Mínima participación                                                                                 ( X )

D)  sin participación                                                                                         (    )

Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales

3. ¿Qué grado de relación existe entre la comunidad y las instituciones?

A) Fuerte relación                                                                                            (    )

B) Medianamente relacionados                                                                       (    )

C) Débil relación                                                                                              ( X )

D) No existe                                                                                                     (    )

Tipo de integración entre las organizaciones e Institucionales locales

4. ¿Qué nivel de integración existe entre las organizaciones e instituciones locales?

A)  Integración total.                                                                                        (    )

B)  Integración parcial                                                                                     (    )

C)  Baja integración                                                                                         ( X )

D)  No existe integración                                                                                 (    )

Vulnerabilidad Educativa

Programas educativos formales

1. ¿Con qué frecuencia recibe la población programas de capacitación?

A) Desarrollo permanente de temas                                                                (    )

B) Desarrollo con regular permanencia                                                           (    )

C) Insuficiente desarrollo de temas                                                                 (    )

D) No están incluidos los temas de PAD                                                        ( X )

Programas de Capacitación

2. ¿Qué porcentaje de la población está realmente capacitada?

A) La totalidad está preparada ante desastres                                                (    )

B) La mayoría de la población  está preparada                                               (    )

C) La población esta escasamente preparada                                                (    )

D) La población no está capacitada                                                                ( X )

Programas educativos sobre grupos estratégicos

3.0 ¿Qué cantidad del área total recibe programas de capacitación?

A)  Cobertura total                                                                                           (    )

B)  Cobertura mayoritaria                                                                                (    )

C) Cobertura insuficiente                                                                                 (    )

D)  Cobertura desfocalizada                                                                           ( X )

Vulnerabilidad cultural e ideológica

Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres

1. ¿Qué cantidad de la población tiene conocimiento sobre la ocurrencia de desastres?

A) Conocimiento total de la población                                                             (    )

B) Conocimiento de la mayoría                                                                       (    )

C) Escasos conocimientos                                                                              (37)

D) Desconocimiento total                                                                                (    )

Percepción de la población sobre los desastres

2. ¿Qué percepción tienen los pobladores sobre los desastres?

A)  La totalidad                                                                                                (    )

B)  La mayoría                                                                                                 (    )

C)  La minoría                                                                                                  ( 11 )

D)  Percepción totalmente irreal                                                                       (26)

Actitud frente a la ocurrencia de desastres

3. ¿Qué actitud presentara la población frente a los desastres?

A) Actitud parcialmente previsora                                                                    (    )

B) Actitud escasamente previsora                                                                   (32)

C) Actitud fatalista, conformista y con desidia.                                                ( 5 )

Vulnerabilidad Política Institucional

Autonomía local

1. ¿Qué nivel de autonomía presenta las instituciones locales?

A) Total autonomía                                                                                          (    )

B) Autonomía parcial                                                                                       (    )

C) Escasa autonomía                                                                                      ( X )

D) No existe autonomía                                                                                   (    )

Liderazgo político

2. ¿Qué cantidad de respaldo presenta la población frente a las instituciones?

A)  Aceptación y respaldo total                                                                        (    )

B) Aceptación y respaldo parcial                                                                     (    )

C)  Aceptación y respaldo Minoritario                                                             ( X )

D)  No hay aceptación ni respaldo                                                                  (    )

Participación ciudadana

3. ¿Qué nivel de participación tiene la población frente a un desastre?

A) Participación total                                                                                        (    )

B) Participación mayoritaria                                                                             (    )

C) Participación minoritaria                                                                             ( X )

D) No hay participación                                                                                   (    )

Vulnerabilidad Científica y Tecnológica

Existencia de trabajos de investigación

1. ¿Qué cantidad de peligros fueron estudiados en el sector?

A) La totalidad de los peligros naturales fueron estudiados                            (    )

B) La mayoría de peligros fueron estudiadas                                                  (    )

C) Existen pocos estudios                                                                               (    )

D) No existen estudios                                                                                    ( X )

Participación de la población en los trabajos comunales

2. ¿Qué cantidad de instrumentos de medición existe?

A)  Totalmente instrumentada                                                                         (    )

B)  Parcialmente instrumentada                                                                      (    )

C)  Escasos instrumentos                                                                                (    )

D)  Sin instrumentos                                                                                        ( X )

- ANEXO C: PLANOS

Lámina 01.Plano delimitación de cuenca.

Lámina 02.Plano topográfico del área de estudio.

Lámina 03.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de N=5años, incertidumbre de diseño J= 1%.

Lámina 04.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de N=10 años, incertidumbre de diseño J= 1%.

Lámina 05.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de  N=20 años, incertidumbre de diseño J= 1%.

Lámina 06.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de N=50años, incertidumbre de diseño J= 1%.

Lámina 07.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de N=100 años, incertidumbre de diseño J= 1%.

Lámina 08.Plano áreas de inundación para un periodo consecutivo de N=200 años, incertidumbre de diseño J= 1%.